|  | Обособленное подразделение ООО «КЕСКО» в г. Санкт-Петербург _____________________________________________________ 190013, г. Санкт-Петербург, Клинский пр., д. 25 | т. +7 (812) 622-03-62 ф. +7 (812) 622-03-63 |
| --- | --- | --- |

# Техническое Задание

# Комплекс работ по разработке документации и реализации проекта архитектурно - художественной подсветки лицевого фасада в строительных осях А-И/1.

# Объект строительства: «Гостиница (гостиничный комплекс) по адресу: Санкт-Петербург, Центральный р-н, Лиговский пр., участок 1 (юго-восточнее дома №56, литера А, по Лиговскому пр.)»

| 1. Общие данные |
| --- |
| 1.1 | Район, пункт проведения работ | Санкт-Петербург, Центральный район, Лиговский проспект, участок 1 (юго-восточнее дома №56 литера А по Лиговскому пр.). |
| 1.2 | Наименование объекта | Гостиница (гостиничный комплекс). |
| 1.3 | Краткое описание объекта | Назначение здания: гостиница уровня **** (гостиничный комплекс) не стандартизированной категории Mercure; Площадь участка: 4092 м2; Площадь застройки: 3358,80 м2; Этажность здания: 5-8; Количество этажей: 9, включая подземный; Общая площадь здания: 19838,5 м2; Строительный объем здания: 76215 м3. |
| 1.4 | Основание для проведения работ | Задание на разработку проекта благоустройства элементов благоустройства. |
| 1.5 | Сроки выполнения работ | Срок разработки рабочей документации - 14 календарных дней; Срок согласования с исполнительными органами государственной власти - согласно регламентным срокам согласования; Срок СМР - 14 календарных дней; |
| 1.6 | Состав работ | В соответствии с заданием на разработку проектов благоустройства элементов благоустройства выданным Комитетом по градостроительству и архитектуре г. Санкт-Петербург (Приложение №1 к настоящему Техническому заданию) требуется: Осуществить разработку проекта Архитектурно - художественной подсветки фасада здания в соответствии с нормативной документацией и законодательно - правовыми актами указанными в приложении №1 к настоящему Техническому заданию; Согласовать разработанный проект в органах государственной власти согласно требованиям Приложения №1 к настоящему Техническому заданию (КГА, КГИОП); Осуществить монтаж осветительного оборудования, прокладку кабельно - проводниковой продукции; Провести пусконаладочные работы. При разработке Рабочей документации Архитектурно - художественной подсветки руководствоваться следующими приложениями: Приложение №2 к настоящему Техническому заданию - Визуализация архитектурно - художественной подсветки фасада; Приложение №3 к настоящему Техническому заданию - Точки вывода кабельно - проводниковой продукции. Отдельные требования к разрабатываемому проекту АХО: Цветовая температура светотехнических устройств 3000 К; Представить Светотехнический расчет используемого оборудования с Визуализацией; Предусмотреть прокладку кабельно - проводниковой продукции от места ввода на фасаде здания до помещения №525 с установкой электрического щита; Осуществить прокладку кабельно - проводниковой продукции от помещения №525 до помещения №115 с установкой управляющего щита; Разработать схему управления архитектурной подсветки с учетом визуального контроля на пульте управления работы архитектурных светильников в соответствии с группами освещения. |
| 1.7 | Приложения | Форма подачи коммерческого предложения; Анкета для аккредитации юр. Лиц; Перечень документации Подрядчика для заключения договора; Задание на разработку проектов благоустройства элементов благоустройства выданное Комитетом по градостроительству и архитектуре г. Санкт-Петербург (Приложение №1); Визуализация архитектурно - художественной подсветки фасада (Приложение №2); очки вывода кабельно - проводниковой продукции (приложение №3); Типовой Договор подряда; Архитектурные планы. |
| 2. Основные требования к подрядчику |
| 2.1 | Требования к наличию опыта производства работ | Справка об опыте выполнения договоров с обязательным приложением копий следующих документов, оформленных в соответствии с правилами бухгалтерского учета: - документов, подтверждающих состав работ, составленных в рамках договора, подписанных сторонами договора, содержащих следующие сведения: - реквизиты договора (номер и дата); - перечень выполненных работ. - Наличие референций по профилю выполняемых работ указанных в п 1.2 настоящего технического задания. - Наличие лицензии Министерства культуры России на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия. |
| 2.2 | Требования к наличию материально-технических ресурсов (МТР) | Подрядчик должен иметь достаточное для исполнения договора в исправном состоянии количество МТР (машин и механизмов, специальных приспособлений и инструментов) для выполнения работ указанных в пункте 1.6 настоящего технического задания. |
| 2.3 | Требование к обеспечению кадровыми ресурсами | Подрядчик должен иметь достаточное для исполнения договора количество кадровых ресурсов соответствующей квалификации. Требование подтверждается справкой, подтверждающей наличие у участника торгов и/или привлекаемых субподрядчиков, соответствующих кадровых ресурсов, необходимых для полного и своевременного выполнения договора с обязательным предоставлением копии выписки из штатного расписания, подписанной: - начальником отдела кадров; - ген. директором или главным бухгалтером. В случае отсутствия необходимого кадрового состава участником торгов предоставляется обязательство, в случае заключения с ним договора, представить до момента заключения договора копии трудовых книжек и квалификационных документов на привлекаемых для исполнения договора работников. |
| 3. Основные требования к выполнению работ |
| 3.1 | Основные требования по производству работ | Подрядчик обязан: Выполнять работы в соответствии с: Проектной и рабочей документацией; Разработанным графиком производства работ, согласованным с Заказчиком; ППР и технологическими картами; ТУ и СТО заводов-изготовителей материалов, конструкций, изделий и т.д.; СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.»; ГОСТ Р 56553-2015 Слаботочные системы. Кабельные системы. Монтаж кабельных систем. Планирование и монтаж внутри зданий; «Правила строительства и ремонта воздушных Линий связи и радиотрансляционных сетей Часть 3» издательство «Связь» Москва 1975; ПУЭ (7 издание) Правила устройства электроустановок (утверждены приказом Министерства энергетики РФ №204 от 08.07.2002г); СО-153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций; Все работы вести под техническим надзором представителей Заказчика; Все выполненные работы предъявлять по актам представителям технического надзора Заказчика. Предоставлять заказчику формы КС-2, КС-3, с предварительным подтверждением формами КС-6, исполнительной документацией в полном объёме и подписанную всеми представителями, участвующими в строительстве. Вывезти и утилизировать весь строительный мусор с предоставлением отчетных документов (справки об утилизации, ТТН на перевозку строительного мусора); Обеспечить комплектность поставляемых материалов и изделий; Приемка работ осуществляется посредством проведения проверки выполненных монтажных работ на соответствие требованиям законодательных, правовых и нормативных актов, настоящего технического задания и проектной документации. Выполненные монтажные работы оформляются актами приема-передачи материалов и оборудования, актами скрытых работ, актами выполненных работ. Гарантийный срок на выполнение строительно-монтажных работ 5 (пять) лет с даты подписания Итогового акта. |
| 3.2 | Особые условия выполнения работ: | 1. Перед началом производства работ: - провести входной контроль документации. - провести проверку соответствия спецификации чертежам. 2. В процессе производства работ: - информировать Заказчика обо всех возможных отклонениях от проекта. - согласовать отклонения от проекта с проектировщиком, с письменного согласия Заказчика. - уведомлять Заказчика о предъявлении работ в письменной форме за 3-е суток. 3. Все дополнительные работы связанные: - с недоработками в проекте; - с выявленными в процессе производства работ несоответствиями чертежей и спецификаций; - с изменениями, вносимыми в проект в процессе выполнения работ по инициативе Подрядчика; - с вызовом и предъявлением выполненных работ госорганам и инспекциям; - с устранением замечаний контролирующих органов; - с уборкой территории на месте производства строительно-монтажных работ выполняются за счёт Подрядчика. 4. Стоимость работ включает в себя оплату всех счетов инженерных ведомств и контролирующих органов, договоров на технический надзор, проведение лабораторных анализов и необходимых испытаний. |
| 3.3 | Требования по составу и содержанию Исполнительной документации | 1. Исполнительную документацию выполнить в необходимом объёме, в соответствии с действующим законодательством в строительстве на территории Российской Федерации, на основании требований РД 11-02-2006, РД 11-05-2007, приказ Ростехнадзора № 1128 от 26.12.2006 г. и передать Заказчику по окончании строительства. 2. На оборудования, материалы, изделия и конструкции импортного производства кроме паспортов и сертификатов качества предоставить сертификаты соответствия для применения на территории Российской Федерации. 3. На все оборудования, материалы, изделия и конструкции представить: паспорта, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключение, гигиенические характеристики или отказные письма, если определённый вид материала не подлежит обязательной сертификации, действующие на момент производства работ; 4. При формировании актов выполненных работ по форме (КС-2), в случаях, когда в сметной документации стоимость оборудования, материалов, изделий и конструкций определены на основании прайс-листов и коммерческих предложений заводов изготовителей, а также официальных поставщиков, необходимо предоставлять счёт-фактуру от завода-изготовителя или официального поставщика, товарную накладную, договор поставки, не выше стоимости указанной в сметной документации. 5. По выполнению работ предоставить четыре сброшюрованных экземпляра исполнительной документации на бумажном носителе в составе: Титульный лист, реестр, СРО, приказы на ответственных лиц, акты, исполнительные схемы, сертификаты, паспорта, результаты лабораторных испытаний и т.д. Дополнительно: электронную версию исполнительной документации в AutoCad формат (*.dwg) и подписанный pdf, реестр исполнительной документации в формате Excel и подписанный pdf. Акты в формате Word и подписанный pdf. |