| УТВЕРЖДАЮ: ЗАО «Лиговский 54» |  | СОГЛАСОВАНО: |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор _________________/Д.И.Бронштейн/ |  | Генеральный директор __________________/ / |

# Предварительное Техническое Задание

# на подготовку исходно-разрешительной документации и разработку проектной документации по техническому перевооружению систем наружного теплоснабжения административных зданий по адресу: 191040, г. Санкт-Петербург, Центральный район , пр.. Лиговский, д. 56, лит. Е,Г,Б (вынос сетей из под пятна застройки Центральный р-н, Лиговский пр., участок 1 (юго-восточнее дома №56, литера А, по Лиговскому пр.) (лит.А,В,Д) (далее Объект)

|  | Обоснование для paботы | Технические условия от 26.11.2015 №10791 ООО «Петербургтеплоэнерго» Газпром Межрегионгаз (СПб, Попова 31, Район(центральный) Коломенская 1 Техническое задание на проектирование выноса теплосетей на период |
| --- | --- | --- |
|  | Застройщик | ЗАО «Лиговский 54» |
|  | Технический Заказчик | ООО «КЕСКО» |
|  | Проектировщик | Определяется конкурсом |
|  | Исполнитель | Определяется конкурсом |
|  | Объект | СПБ, Центральный р-н, Лиговский пр., участок 1 (юго-восточнее дома №56, литера А, по Лиговскому пр.) |
|  | Характеристика объекта | Здания дома № 56 по Лиговскому пр., лит. А,В,Д являются бывшими административными корпусами и подлежат демонтажу. От Пристроенной котельной «Петербургтеплоэнерго» по Лиговскому проспекту д.58 через дом Лиговский пр. д. 56 лит А, затем по внутреннему двору дома 56А проложена сеть теплоснабжения к литерам Лиговский проспект 56 лит. Е,Г,Б подлежащая демонтажу и перекладке Тепловая сеть от ТК во дв. д.Лиговский 58 у котельной до УП9 у дома 56 лит Е по Лиговскому пр 2ДУ150 , длинна 90 п.м. Нагрузки Лиговский 56Е (ООО ЖКС1,Моховая 8)-0,396 Гкал/ч, Лиговский 56Г(ОАО «Петрострой» 764-32-66)-0,406Гкал/ч Лиговский 56Б(НИИ «Тест» 2449136,) -0,245 Гкал/ч Свободных участков для выноса сетей нет. Вынос будет осуществляться в 2 этапа (на время строительства и по постоянной схеме) |
|  | Требования к проектным характеристикам нового объекта (технологическая часть | Запроектировать схему трассы сетей с сопутствующими системами к комплексу зданий Лиговский пр. дом 56 лит Е,Г,Б от Лиговского пр. вне зоны строительной площадки по Лиговскому 56,56а,(не менее 2 вариантов) В проекте выполнить прокладку трассы с учетом требований ООО «Петербургтеплоэнерго» и владельцев территорий и сетей , управляющей компании Лиговский пр. д. 56 лит. Е,Г,Б и действующих нормативных документов |
|  | Цели и задачи | Расчет фактических тепловых и гидравлических нагрузок на сети здания Лиговский проспект 56 лит. Е,Г,Б с выдачей рекомендаций в сравнение с существующими номинальными нагрузками на систему Расчет потребности в ресурсах Лиговский проспект, дом 56 лит.Е,Г,Б. Определение оптимального варианта теплоснабжения зданий Лиговский проспект 56 лит Е,Г,Б. |
|  | Порядок выполнения работ | 1 Разработка принципиальной схемы(не менее 2 вариантов) и согласование ее с Заказчиком , ООО «Петербургтеплоэнерго», владельцем территории прокладки сети , ОПС КГА . 2 Разработка рабочей документации (тепловые сети с подразделами , защита от коррозии, ОДК) согласование ее с ООО «Петербургтеплоэнерго» и Заказчиком. 3 Разработка и согласование разделов проекта необходимых для получения разрешения на производство работ с установленном законом порядке ,в т.ч.: Владельцами зданий, территорий, смежных сетей, в том числе администрацией района Получение ТУ, разработка раздела водоотведение и согласование его с ГУП «Водоканал» Центр комплексного благоустройства с подразделениями ( в том числе по срокам производства работ) Раздел охрана окружающей среды с регламентом захоронения отходов. Прочие при необходимости |
|  | Особые условия | В случае возможности оптимизации схемы теплоснабжения связанной со сменой точек присоединения к иному коллектору, подрядчик в праве по согласованию с заказчиком изменить исходные данные для проектирования и внести изменения в техническое задание. |
|  | Состав проектов | 1 Проектная документация должна быть представлена в 4-х сброшюрованных экземплярах и в одном электронном виде формата AutoCad. Каждая копия проекта должна содержать цветные копии согласований с полными листами согласованной документации. 2 Состав проекта должен соответствовать требованиям действующей нормативной документации ,технических регламентов , постановлений исполнительной власти и содержать, в том числе следующие тома согласованные в установленном порядке: Пояснительная записка , с расчетом нагрузок Сети ТС , с разделами КМ,КЖ Защита от коррозии. Проект организации строительства ( с учетом обеспечения водоснабжения зданий Лиговский пр.56 Е,Г,Б.в отопительный период) Схема организация движения Благоустройство, восстановление дорожных покрытий ( с учетом требований к городским дорожным покрытиям ГУДП «Центр») Регламент обращения с строительными отходами Охрана окружающей среды ( с учетом зон ЗС2) |
|  | Приложения к Техническому заданию (в электронном виде) | Форма подачи коммерческого предложения. Перечень документации Подрядчика для заключения договора. Технические условия от ООО«Петербургтеплоэнерго» 26.11.2015 №10791 Топосъемка земельного участка (стройплощадки) в М1:500 в электронном виде. Предварительный Стройгенплан |

Главный инженер 	________________Д.А. Божеский