| УТВЕРЖДАЮ: ЗАО «Лиговский 54» |  | СОГЛАСОВАНО: |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор _________________/Д.И.Бронштейн/ |  | Генеральный директор __________________/ / |

# Техническое Задание

# на разработку проектной документации и подготовку исходно-разрешительной документации по техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства административных зданий по адресу: 191040, г. Санкт-Петербург, Центральный район , пр.. Лиговский, д. 56, лит. Е,Г,Б (вынос сетей из под пятна застройки Центральный р-н, Лиговский пр., участок 1 (юго-восточнее дома №56, литера А, по Лиговскому пр.) (лит.А,В,Д) (далее Объект)

|  | Обоснование для paботы | Технические условия от 14.06.2012 г. к договору ОАО «Ленэнерго» № К-Спб-165-08/11328-Э-07; Техническое задание на проектирование. |
| --- | --- | --- |
|  | Застройщик | ЗАО «Лиговский 54» |
|  | Технический Заказчик | ООО «КЕСКО» |
|  | Проектировщик | Определяется конкурсом |
|  | Исполнитель | Определяется конкурсом |
|  | Объект | СПБ, Центральный р-н, Лиговский пр., участок 1 (юго-восточнее дома №56, литера А, по Лиговскому пр.) |
|  | Характеристика объекта (строительная часть) | Здания дома № 56 по Лиговскому пр., лит. А,В,Д являются бывшими административными корпусами и подлежат демонтажу. Свободных участков для выноса сетей нет. Вынос будет осуществляться в 2 этапа (на время строительства и по постоянной схеме) |
|  | Требования к проектным характеристикам нового объекта (технологическая часть) | Разработать проект перекладки кабельных линий с учетом технических условий ОАО «Ленэнерго», управляющей компании Лиговский пр.56 лит. Е,Б,Г, абонентов чьи кабельные линии попадают в зону демонтируемых зданий, сооружений и действующих нормативных документов; При проектировании применить термоусаживаемые соединительные и концевые муфты, разрешенные для применения в ф-ле ОАО "Ленэнерго" Кабельная сеть; Проекты прокладки КЛ разработать на сводном плане сетей (предоставляет Заказчик) и согласовать, в том числе с ОПС КГА, ф-л ОАО "Ленэнерго" Кабельная сеть, собственниками смежных сетей; При проектировании предусмотреть восстановление нарушенного благоустройства и согласовать, в том числе с УСПХ, КБДХ, собственниками территорий; Все земляные работы по шурфованию существующих сетей выполнять в присутствии и под надзором представителей этих сетей; Исполнительную съемку прокладки КЛ передать и зарегистрировать в СКС ф-ла ОАО "Ленэнерго" Кабельная сеть, ГГС КГА. |
|  | Цели и задачи | Выполнение консультационных, проектных работ по освобождению земельного участка от объектов электросетевого хозяйства по адресу: СПБ, Центральный р-н, Лиговский пр., участок 1 (юго-восточнее дома №56, литера А, по Лиговскому пр.). |
|  | Порядок выполнения работ | Разработка принципиальной схемы проекта перекладки кабельных линий согласно технических условий ОАО «Ленэнерго», абонентов чьи кабельные линии попадают в зону демонтируемых зданий, сооружений, согласовать с Заказчиком ОПС КГА; Разработка рабочей документации. Разработка проекта производства работ; Получением необходимых согласований проектной документации, в том числе: ОПС КГА; ПАО «Ленэнерго»; Кабельная сеть; УСПХ; СЗУ ФСЭТАН (Ростехнадзор); ПАО Петербургская сбытовая компания; Собственники смежных зданий по адресу: СПб, Лиговский пр., д.56, лит. Е,Г,Б; |
|  | Особые условия | Трассы и способы прокладки линий, а также места установки соединительных муфт согласовать с Заказчиком и филиалом ОАО «Ленэнерго» Кабельная сеть. Подрядчик в праве по согласованию с Заказчиком и ОАО «Ленэнерго» изменить исходные данные для проектирования и внести изменения в техническое задание; Применить кабельные муфты, разрешенные для эксплуатации в филиале ОАО «Ленэнерго» Кабельная сеть. |
|  | Состав проектов | Общие требования к оформлению проектной документации: В проектах зданий и сооружений наносятся: координатные оси здания по характерным местам и размеры между ними; технологические шахты, проемы и отверстия; линии разрезов; На детальных планах наносятся: Места установки и типы закладных деталей и других конструкций. Контура заземления Кабеленесущие и прочие металлоконструкции. Разрезы (продольные и поперечные) выполняются по характерным местам зданий, трасс. На разрезах показываются: входы, люки и дверные проемы; состав конструкции покрытия; В проектах электротехнической части: пояснительная записка схемы электрических соединений 6/10кВ и 0,4 кВ планы размещения кабельных трасс и кабельных конструкций, трубных проходок опросные листы и спецификации; Кабельный журнал. На топографическом плане с подземными коммуникациями (М 1:500, 1:200) показываются: границы проектируемой территории; названия улиц, проездов; сохраняемые и проектируемые здания и сооружения, с указанием этажности, номеров корпусов, абсолютной отметки пола первого этажа, разбивочных осей и осевых размеров, входов, въездов, приямков, козырьков проектируемых объектов; сохраняемые и проектируемые дороги, проезды и автостоянки с указанием ширины внутриквартальных улиц, проездов, с разметкой машино-мест автостоянок; улицы, проезды к зданиям, пожарные проезды, загрузочные и разворотные транспортные площадки; зеленые насаждения, пешеходные пути и площадки с указанием их назначения, основные элементы благоустройства территории с учетом решений по организации рельефа (места размещения типовых малых архитектурных форм, ограды, подпорные стенки, откосы); направление <север-юг>; условные обозначения. сохраняемые и проектируемые инженерные сети и мероприятия по их защите; места установки необходимых муфт, труб, колодцев и др. длины, марки и наименования проектируемых КЛ На плане благоустройства и озеленения территории, при необходимости, (в масштабе 1:500, 1:200 на копии генплана) показываются: существующие, сохраняемые и проектируемые зеленые насаждения - деревья, кустарники, газоны, цветники и др.; аллеи, тропиночная сеть, типовые малые архитектурные формы, в том числе ограды, подпорные стенки, лестницы, откосы, площадки мусоросборников и др. элементы благоустройства; границы участков зеленых насаждений общего пользования; дорожные покрытия; существующие и проектируемые инженерные сети; таблица ассортимента проектируемого посадочного материала и объемы работ по благоустройству и озеленению. Приведенный перечень минимальный, но не исчерпывающий и должен соответствовать требованиям руководящих документов на проектирование. Указанная документация должна быть предоставлена Заказчику в пяти бумажных экземплярах, а также в виде файловых копий на CD. Формат файловых копий должен соответствовать приведенному в таблице: Чертежи *.dwg (AutoCAD) Таблицы *.xls (Microsoft Excel) Текстовые документы *.doc (Microsoft Word). Проект производства работ: Введение Строительный генеральный план реконструируемые и существующие здания и сооружения; рабочие и опасные зоны основных строительных механизмов, потенциально опасные зоны; постоянные существующие и временные дороги; места размещения временных зданий и сооружений; места складирования разбираемых конструкций, материалов и строительного мусора; места складирования оборудования и материалов существующие и временные инженерные сети; последовательность производства работ. Пояснительная записка Нормативно-технические документы Организация и технология выполнения работ подготовительные работы основные работы Требования к качеству и приемка работ Потребность в средствах механизации, технологическом оборудовании, инструменте и приспособлениях Техника безопасности, охрана труда и окружающей среды Проект производства работ должны предусматривать как технические, технологические, так и организационные мероприятия по сохранению окружающей застройки, охране окружающей природной среды и обеспечению безопасности населения! Проектировщик (Подрядчик) совместно с Заказчиком осуществляет согласование в необходимом объеме проектной документации со следующими Заинтересованными государственными органами, включая но не ограничиваясь: Комитет по градостроительству и архитектуре; Администрация Центрального района Санкт-Петербурга; Комитет по Благоустройству и Дорожному Хозяйству; Управление Садово-Паркового Хозяйства; Центр Гигиены и СанЭпидНадзора; Комитет Природных Ресурсов и Охраны Окружающей Среды; Министерство ГО и ЧС РФ; Управление государственной противопожарной службы МВД РФ; УГИБДД; Организации-владельцы инженерных сетей и сооружений, к которым Объект имеет отношение в части проектирования и строительства; ПАО "Ленэнерго", ф-л ПАО "Ленэнерго" Кабельная сеть; ОАО "Петербургская сбытовая компания"; СЗУ ФСЭТАН (Ростехнадзор); Абонентов чьи кабельные линии попадают в зону демонтируемых зданий, сооружений. и другими согласующими инстанциями, в объеме необходимом для получения разрешения на производство строительно-монтажных работ, своевременного их выполнения, а так же сдачи в эксплуатацию. |
|  | Приложения к Техническому заданию (в электронном виде) | Форма подачи коммерческого предложения. Перечень документации Подрядчика для заключения договора. Топосъемка земельного участка (стройплощадки) в М1:500 в электронном виде. Технические условия от 14.06.2012 г. к договору ПАО «Ленэнерго» № К-Спб-165-08/11328-Э-07; Предварительный Стройгенплан |

Главный инженер 	________________Д.А. Божеский