# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# На электромонтажные работы по переносу ГРЩ из помещения по адресу:

# г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, Клинский проспект, д.23 литер В в  Клинский проспект, д.25 литер А

| 1. | Обоснование для paботы | Договор |
| --- | --- | --- |
| 2. | Застройщик | OOО «Клинский 25» |
| 3. | Технический Заказчик | ООО «КЕСКО» |
| 4. | Исполнитель | Определяется конкурсом |
| 5. | Объект | г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский район: Клинский пр., д. 25, литер А |
| 6. | Цель | Выполнение электромонтажных работ по переносу ГРЩ из помещения по адресу: г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, Клинский проспект, д.23 литер В в Клинский проспект, д.25 литер А |
| 7. | Состав работ | Смонтировать в указанном технической службой месте новый ГРЩ с 8-ю автоматическими выключателями. Тип и марку перед монтажом согласовать с технической службой. Перезавести от щита РП1 кабельную линию в новый ГРЩ. Длинна ~ 40 м (уточнить по факту) Применить кабель марки АВВГ 4Х70 Вывести кабельные линии питающие котельную, дренажные насосы и др. из старого ГРЩ и завести в новый ГРЩ В РП 5045 (РУ 0,4) в точке подключения установить новый рубильник ВР 32-37 и два автомата номиналом 32 А, переустановить существующие автоматы 125, 125, 250А Произвести замер сопротивления изоляции. |
| 8 | Производство работ и содержание строительной площадки. | Работы производят в соответствии с требованиями действующей нормативной документации. Подрядная организация должна назначить: - инженерно-технического работника, ответственного за производство работ из числа мастеров, прорабов или начальников участка; - инженерно-технического работника, ответственного за электрохозяйство; - лиц, осуществляющих технический надзор. Работы должны производиться по проекту производства работ, утвержденному главным инженером Подрядной организации. Технический, производственный, административный и авторский надзор за соблюдением техники безопасности, противопожарной безопасности, электробезопасности и условий выполнения работ производится на протяжении всего периода работ в соответствии с организационно-технологическими требованиями. Зоны, опасные для нахождения людей во время производства работ, ограждаются и оборудуются хорошо видимыми предупредительными знаками. В необходимых случаях обеспечиваются возможность подачи предупредительных звуковых сигналов. Организации, допущенные к производству работ, должны иметь соответствующие допуски к выполнению работ. Обеспечить соблюдение правил техники безопасности при работе грузоподъемной техники и механизмов. Строительный мусор, бытовые отходы должны своевременно вывозиться со строительной площадки в порядке, установленном органом местного самоуправления. |
| 9 | Нормативные документы и государственные стандарты, учитываемые при проектировании и выполнении работ. | - Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» - Правила устройства электроустановок (изд. 6,7 и дополнения к нему) - Межотраслевые правила по охране труда (ПБ) при эксплуатации электроустановок. ПОТ РМ-016-2001 - ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования -СТРОЙ 3.1-2011 Строительные нормы и правила Организация строительного производства. Капитальный ремонт. Капитальный ремонт жилых домов без отселения жильцов. Общие технические требования - СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»; |
| 10 | Приложения к Техническому заданию (в электронном виде) | Форма подачи коммерческого предложения. Перечень документации Подрядчика для заключения договора. Ведомость объемов работ |

Главный инженер 	________________Д.А. Божеский