| Обособленное подразделение ООО «КЕСКО» в г. Санкт-Петербург _____________________________________________________ 190013, г. Санкт-Петербург, Клинский пр., д. 25 т. +7 (812) 622-03-62 ф. +7 (812) 622-03-63 | Обособленное подразделение ООО «КЕСКО» в г.Санкт-Петербург __________________________________ 190013, г. Санкт-Петербург, Клинский пр., д. 25 | т. +7(812)6220362 ф.+7(812)6220363 |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по устройству ростверков фундамента здания гостиницы (гостиничного комплекса) по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский проспект, участок 1 (юго-восточнее дома 56, литера А по Лиговскому проспекту) кадастровый №78:31:0001521:7 расположенные вне шпунтового ограждения.

|  | Обоснование для работы | Договор, Проектная документация шифр 0317/086-КЖ0, разработанная ООО «Центр поддержки в строительстве» |
| --- | --- | --- |
|  | Застройщик | ЗАО «Лиговский 54» |
|  | Технический Заказчик | ООО «КЕСКО» |
|  | Генеральный подрядчик | ООО «КЕСКО» |
|  | Наименование Подрядчика, СРО | Определяется конкурсом |
|  | Объект | Гостиница (гостиничный комплекс) по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский проспект, участок 1 (юго-восточнее дома 56, литера А по Лиговскому проспекту) |
|  | Стадии выполнения работ | Выполнение работ предполагает две стадии: Стадия 1 – устройство ростверков по оси А, Б (в осях 1-3,5-8,9-12, где уже выполнены сваи) Стадия 2 – устройство ростверков по оси А/13-15 (после выполнения оставшихся 9 свай) |
|  | Этапы выполнения работ | Определяются графиком выполнения работ по зданиям во взаимодействии с подрядчиками, выполняющим работы по нулевому циклу, инженерным сетям |
|  | Состав работ | Мобилизация на строительной площадке, геодезическая разбивка и вынос в натуру, срубка оголовков и распушовка арматуры; вывоз оголовков и грунта; подготовка основания, песчаная подготовка устройство бетонной подготовки; установка опалубки, армирование, бетонирование, выпуски под стены и колонны подготовка исполнительной документации и сдача работ техническому надзору Все работы выполняются «под ключ» с полным собственным обеспечением материалами, оборудованием рабочими и ИТР. |

Руководитель проекта __________________ Божеский Д.А.