| Обособленное подразделение ООО «КЕСКО» в г. Санкт-Петербург _____________________________________________________ 190013, г. Санкт-Петербург, Клинский пр., д. 25 т. +7 (812) 622-03-62 ф. +7 (812) 622-03-63 | Обособленное подразделение ООО «КЕСКО» в г.Санкт-Петербург __________________________________ 190013, г. Санкт-Петербург, Клинский пр., д. 25 | т. +7(812)6220362 ф.+7(812)6220363 |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по устройству буронабивных свай для здания гостиницы (гостиничного комплекса) по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский проспект, участок 1 (юго-восточнее дома 56, литера А по Лиговскому проспекту) кадастровый №78:31:0001521:7 расположенные внутри шпунтового ограждения.

|  | Обоснование для работы | Договор, Проектная документация шифр 0317/086-КЖ0, разработанная ООО «Центр поддержки в строительстве» |
| --- | --- | --- |
|  | Застройщик | ЗАО «Лиговский 54» |
|  | Технический Заказчик | ООО «КЕСКО» |
|  | Генеральный подрядчик | ООО «КЕСКО» |
|  | Наименование Подрядчика, СРО | Определяется конкурсом |
|  | Объект | Гостиница (гостиничный комплекс) по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский проспект, участок 1 (юго-восточнее дома 56, литера А по Лиговскому проспекту) |
|  | Стадии выполнения работ | Выполнение работ предполагает одну стадию: |
|  | Этапы выполнения работ | Определяются графиком выполнения работ во взаимодействии с подрядчиками, выполняющим работы по шпунтовому ограждению |
|  | Описание работ | В проекте приняты буровые сваи трех типов: - выполняемые с закреплением стенок скважин инвентарными извлекаемыми обсадными трубами, длиной 27 метров, диаметром 620 мм – 52 единицы; - выполняемые без закрепления стенок скважин под защитой глинистого раствора, длиной 27 метров, диаметром 520 мм – 9 единиц; - выполняемые с использованием технологии DDS, длиной 27 метров, диаметром 520 мм – 206 единиц. Устройство свайного поля производить с дневной поверхности, что соответствует отметке +8,500 в БСВ. Грунтами, служащими основанием свайных фундаментов, являются суглинки мягкопластичные легкие пылеватые, гравием и галькой до 10-15% ИГЭ-11 (φ=14°, с=15 кПа, Е=10 МПа) и суглинки тугопластичные легкие пылеватые, с линзами супесей, гравием и галькой до 10-15%. Глубина погружения свай в ИГЭ-11 и ИГЭ-12 не менее 0,5 м. |
|  | Состав работ | Мобилизация на строительной площадке, Геодезическая разбивка и вынос в натуру, До начала производства работ по устройству свайного поля выполнить при необходимости демонтаж конструкций и фундаментов здания на пятне строительства и планировку территории. вывоз извлеченных конструкций, фундаментов зданий, отходов бетона и грунта; подготовка исполнительной документации и сдача работ техническому надзору Все работы выполняются «под ключ» с полным собственным обеспечением материалами, оборудованием рабочими и ИТР. |

Руководитель проекта __________________ Божеский Д.А.