Спецификация.

|  |  |  |  |  | Технические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Модель | Произв-ль страна | Описание | Габариты, mm | Напр-е пи-ия, V | М-ть, kW | Кол-во, шт. |
|  | Кухня. Отметка -11.700 |  |  |  |
|  | Помещение холодильных камер. 02 |  |  |  |
| 00.1 | Холодильная камера | Astra 2500х1900х2660 | Astra Россия-Германия | Среднетемпературная сборная холодильная камера. Толщина панели 100 мм. Пенополиуретановые "сэндвич"-панели (с коэффициентом теплопроводности не ниже 0,019 Вт/мК) со встроенными эксцентриковыми замками и глубокими лабиринтными профилями. Внутренняя высота камеры 2460мм. Освещение, датчик температуры. Алюминиевый пол. Дверная фурнитура - Германия. Отсутствие ударной защелки, петли с подъемом при открывании, наличие аварийного выхода, фосфоресцирующий указатель ручки выхода. | 2500х1900х2660 |  |  | 1 |
| 00.2 | Холодильная камера | Astra 4900х1900х2660 | Astra Россия-Германия | Низко-среднетемпературная сборная холодильная камера.Толщина панели 100 мм. С перегородкой внутри, делящей камеру на два изолированных друг от друга блока, два стандартных дверных блока. Пенополиуретановые "сэндвич"-панели (с коэффициентом теплопроводности не ниже 0,019 Вт/мК) со встроенными эксцентриковыми замками и глубокими лабиринтными профилями. Внутренняя высота камеры 2460мм. Освещение, датчик температуры. Алюминиевый пол. Дверная фурнитура - Германия. Отсутствие ударной защелки, петли с подъемом при открывании, наличие аварийного выхода, фосфоресцирующий указатель ручки выхода. В комплекте контур обогрева двери и клапан выравнивания дваления. | 4900х1900х2660 |  |  | 2 |
| 00.3 | Стеллаж с перфорированными полками | СТПП41105 | Simeco Россия | Стеллаж выполнен полностью из высококачественной импортной стали AISI 304 толщиной не менее 1,5мм. Четыре стойки высотой не менее 1800мм с отверстиями для крепления полок. Стойки - трубо-профиль 40х20мм из нержавеющей стали. Четыре (4) перфорированные полки с ребрами жесткости с усилением для прилегания к плоскости стойки. Края полок проваренны и зашлифованны. Кромки опресованны. Ножки снизу оснащены регулировочным винтом (подпятником), высота винта не менее 40 мм. Нагрузка на полку не менее 150кг. Разборная конструкция. | 1100х500х1800 |  |  | 15 |
| 00.4 | Стеллаж с перфорированными полками | СТПП41104 | Simeco Россия | Стеллаж выполнен полностью из высококачественной импортной стали AISI 304 толщиной не менее 1,5мм. Четыре стойки высотой не менее 1800мм с отверстиями для крепления полок. Стойки - трубо-профиль 40х20мм из нержавеющей стали. Четыре (4) перфорированные полки с ребрами жесткости с усилением для прилегания к плоскости стойки. Края полок проваренны и зашлифованны. Кромки опресованны. Ножки снизу оснащены регулировочным винтом (подпятником), высота винта не менее 40 мм. Нагрузка на полку не менее 150кг. Разборная конструкция. | 1100х400х1800 |  |  | 5 |
| 00.5 | Воздушная завеса | ADAC090 | FRICO Швеция | Для холодильных камер. Сокращает появление наледи и конденсата на полу. Имеет сертификат ГОСТ. Решетка выдува воздуха позволяет регулировать направление воздушного потока. Соответствует стандарту CE. Работает с оптимизированными параметрами технологии Thermozone. | Длина 900мм. |  |  | 2 |
| 00.9 | Напольный водосточный желоб | VV3030 | Angelo Po Италия | Высота указана включая выпуск 70мм. Полностью из нержавеющей стали. С каскадным водоприемным каналом. С верхней решеткой. | 345х345х230 |  |  | 1 |
| 00.12 | Тележка для погрузочно-разгрузочных работ | СРВ 1474 | FORCAR Италия | Полностью из нержавеющей стали, поворотные колеса | 560х1000х850 |  |  | 1 |
|  | Кладовая напитков. 03 |  |  |  |
| 00.9 | Напольный водосточный желоб | VV3030 | Angelo Po Италия | Высота указана включая выпуск 70мм. Полностью из нержавеющей стали. С каскадным водоприемным каналом. С верхней решеткой. | 345х345х230 |  |  | 1 |
| 00.10 | Облучатель рециркулятор бактерицидный настенный | ОБРН 2-15 (Азов) | Россия | Производительность - 50 куб. м/час; источник УФ-излучения - две бактерицидные ртутные безозоновые лампы низкого давления PHILIPS TUV 15W в комплекте. | 630х100х150 | 220 | 0,30 | 1 |
| 00.15 | Стеллаж со сплошными полками | СТПП41405 | Simeco Россия | Стеллаж выполнен полностью из высококачественной импортной стали AISI 304 толщиной не менее 1,5мм. Четыре стойки высотой не менее 1800мм с отверстиями для крепления полок. Стойки - трубо-профиль 40х20мм из нержавеющей стали. Четыре (4) полки с ребрами жесткости с усилением для прилегания к плоскости стойки. Края полок проваренны и зашлифованны. Кромки опресованны. Ножки снизу оснащены регулировочным винтом (подпятником), высота винта не менее 40 мм. Нагрузка на полку не менее 150кг. Разборная конструкция. | 1400х500х1800 |  |  | 2 |
| 00.17 | Стеллаж со сплошными полками | СТПП41005 | Simeco Россия | Стеллаж выполнен полностью из высококачественной импортной стали AISI 304 толщиной не менее 1,5мм. Четыре стойки высотой не менее 1800мм с отверстиями для крепления полок. Стойки - трубо-профиль 40х20мм из нержавеющей стали. Четыре (4) полки с ребрами жесткости с усилением для прилегания к плоскости стойки. Края полок проваренны и зашлифованны. Кромки опресованны. Ножки снизу оснащены регулировочным винтом (подпятником), высота винта не менее 40 мм. Нагрузка на полку не менее 150кг. Разборная конструкция. | 1000х500х1800 |  |  | 2 |
|  | Кладовая овощей. 04 |  |  |  |
| 00.1 | Холодильная камера | Astra 2500х1900х2660 | Astra Россия-Германия | Среднетемпературная сборная холодильная камера. Толщина панели 100 мм. Пенополиуретановые "сэндвич"-панели (с коэффициентом теплопроводности не ниже 0,019 Вт/мК) со встроенными эксцентриковыми замками и глубокими лабиринтными профилями. Внутренняя высота камеры 2460мм. Освещение, датчик температуры. Алюминиевый пол. Дверная фурнитура - Германия. Отсутствие ударной защелки, петли с подъемом при открывании, наличие аварийного выхода, фосфоресцирующий указатель ручки выхода. | 2500х1900х2660 |  |  | 1 |
| 00.3 | Стеллаж с перфорированными полками | СТПП41105 | Simeco Россия | Стеллаж выполнен полностью из высококачественной импортной стали AISI 304 толщиной не менее 1,5мм. Четыре стойки высотой не менее 1800мм с отверстиями для крепления полок. Стойки - трубо-профиль 40х20мм из нержавеющей стали. Четыре (4) перфорированные полки с ребрами жесткости с усилением для прилегания к плоскости стойки. Края полок проваренны и зашлифованны. Кромки опресованны. Ножки снизу оснащены регулировочным винтом (подпятником), высота винта не менее 40 мм. Нагрузка на полку не менее 150кг. Разборная конструкция. | 1100х500х1800 |  |  | 3 |
| 00.4 | Стеллаж с перфорированными полками | СТПП41104 | Simeco Россия | Стеллаж выполнен полностью из высококачественной импортной стали AISI 304 толщиной не менее 1,5мм. Четыре стойки высотой не менее 1800мм с отверстиями для крепления полок. Стойки - трубо-профиль 40х20мм из нержавеющей стали. Четыре (4) перфорированные полки с ребрами жесткости с усилением для прилегания к плоскости стойки. Края полок проваренны и зашлифованны. Кромки опресованны. Ножки снизу оснащены регулировочным винтом (подпятником), высота винта не менее 40 мм. Нагрузка на полку не менее 150кг. Разборная конструкция. | 1100х400х1800 |  |  | 1 |
| 00.9 | Напольный водосточный желоб | VV3030 | Angelo Po Италия | Высота указана включая выпуск 70мм. Полностью из нержавеющей стали. С каскадным водоприемным каналом. С верхней решеткой. | 345х345х230 |  |  | 1 |
| 00.10 | Облучатель рециркулятор бактерицидный настенный | ОБРН 2-15 (Азов) | Россия | Производительность - 50 куб. м/час; источник УФ-излучения - две бактерицидные ртутные безозоновые лампы низкого давления PHILIPS TUV 15W в комплекте. | 630х100х150 | 220 | 0,30 | 1 |
| 00.16 | Весы | DL-150 | CAS Южная Корея | Напольные платформенные весы до 150 кг. | 355x 610x 710 | 220 | 0,40 | 1 |
| 00.18а | Подтоварник | ПТЕ1507 | Simeco Россия | Выполнен полностью из высококачественной импортной стали AISI 304. Обвязка-труба 40х40мм; ноги - труба 40х40м; каркас-труба 40х40мм. Все края проваренны и зашлифованны. Кромки опрессованны. Ноги оснащены подпятником с регулировочным винтом. Сварная конструкция. Без подложки из ДСП под столешницей, с ребром жесткости под столешницей. | 1500х600х300 |  |  | 1 |
| 00.19 | Стеллаж со сплошными полками | СТПС41205 | Simeco Россия | Стеллаж выполнен полностью из высококачественной импортной стали AISI 304 толщиной не менее 1,5мм. Четыре стойки высотой не менее 1800мм с отверстиями для крепления полок. Стойки - трубо-профиль 40х20мм из нержавеющей стали. Четыре (4) полки с ребрами жесткости с усилением для прилегания к плоскости стойки. Края полок проваренны и зашлифованны. Кромки опресованны. Ножки снизу оснащены регулировочным винтом (подпятником), высота винта не менее 40 мм. Нагрузка на полку не менее 150кг. Разборная конструкция. | 1200х500х1800 |  |  | 2 |
| 00.53 | Лампа инсектицидная | BT-20W | KT Финляндия | Лампа инсектицидная газоразрядная для уничтожения летающих насекомых , до 150 кв.м., 2 лампы по 10 Вт | 360х130х300 | 220 | 0,02 | 1 |
|  | Овощной цех. 05 |  |  |  |
| 00.6 | Умывальник с ножным упр. | LC 50 | FORCAR Италия | С объемным бортом h=100мм, с сифином, смесителем. Коленное управление. Декоративный кожух (h=500мм) закрывающий подвод коммуникаций. Полностью из нержавеющей стали AISI 304 | 500x400x800 |  |  | 1 |
| 00.10 | Облучатель рециркулятор бактерицидный настенный | ОБРН 2-15 (Азов) | Россия | Производительность - 50 куб. м/час; источник УФ-излучения - две бактерицидные ртутные безозоновые лампы низкого давления PHILIPS TUV 15W в комплекте. | 630х100х150 | 220 | 0,30 | 1 |
| 00.11 | Душ телескопический | CNET11/1I | SOFINOR Франция | Длинна душа 15 метров, холодная вода, с автоматически убирающимся шлангом, с атоматическим забором дезинфецирующего средства, держателем канистры, насадкой пистолетом - распылителем. | 370х280х380 |  |  | 1 |
| 00.14 | Тележка для резервуара с обработанными пищевыми продуктами | СА 1479 | FORCAR Италия | Под гастроемкости GN1/1 (530х325), 14 уровней, передвижная, полностью из нержавеющей стали | 380х550х1820 |  |  | 1 |
| 00.19 | Стеллаж со сплошными полками, передвижной | СТПС41205 | Simeco Россия | Стеллаж выполнен полностью из высококачественной импортной стали AISI 304 толщиной не менее 1,5мм. Четыре стойки высотой не менее 1800мм с отверстиями для крепления полок. Стойки - трубо-профиль 40х20мм из нержавеющей стали. Четыре (4) полки с ребрами жесткости с усилением для прилегания к плоскости стойки. Края полок проваренны и зашлифованны. Кромки опресованны. Ножки снизу оснащены регулировочным винтом (подпятником), высота винта не менее 40 мм. Нагрузка на полку не менее 150кг. Разборная конструкция. | 1200х500х1800 |  |  | 1 |
| 00.21 | Полка настенная для сушки разделочных досок | ПН0304Д | Simeco Россия | Для 4 досок, поддон для воды, настенное крепление. Полностью из нержавеющей стали AISI 304 1,2мм. | 300х400х300 |  |  | 1 |
| 00.24 | Напольный водосточный желоб | VLO 030300 | Angelo Po Италия | Два (по краям) горизонтальных выпуска. Высота указана включая выпуск 70мм. Полностью из нержавеющей стали. С каскадным водоприемным каналом. С верхней решеткой. | 3045х345х230 |  |  | 1 |
| 00.26 | Ванна моечная | ВМ2Е1807Л | Simeco Россия | Ванна выполнена полностью из высококачественной импортной стали AISI 304 толщиной не менее 1,5мм. Цельнотянутая, 2 двух-секционная (500х500х300мм). С рабочей поверхностью справа. С полностью объемным прямым бортом h=100мм. Обвязка-труба 40х40мм с трех сторон секции с рабочей поверхностью. С фронтальным ребром жесткости. Каркас-труба 40х40мм. Все края проваренны и зашлифованны. Кромки опрессованны. Фронтальный и боковые фартуки на секции с мойкой (на всю глубину мойки). 6 ног оснащены подпятником с регулировочным винтом.; с отверстием под смеситель; сифон в комплекте. | 1800х700х900 |  |  | 1 |
|  | Смеситель-душ | 463062 | FRICOSMOS Испания | Установка с креплением к моечной ванне, с изливом и душирующим устройством, управление - рычаг, и рычаг для перехода управления с излива на душ и обратно, нержавеющая сталь. | 450х1350 |  |  | 1 |
| 00.27 | Картофелечистка | T15Е 324 (601903) | DITO ELECTROLUX Италия | Емкость 15-18 кг, производительность 200/400 кг, конструкция из нержавеющей стали. | 440х770х870 | 380 | 0,37 | 1 |
|  | Подставка - фильтр под картофелечистку | 653619 | DITO ELECTROLUX Италия | Нержавеющая сталь |  |  |  | 1 |
|  | Диск для чистки лука | 653205 | DITO ELECTROLUX Италия | Абразивный |  |  |  | 1 |
| 00.28 | Ванна моечная | ВМ13ЕП1407 | Simeco Россия | Ванна выполнена полностью из высококачественной импортной стали AISI 304 толщиной не менее 1,5мм. Цельнотянутая, 1 одно-секционная (500х500х300мм) - моечное отверстие справа. Секция с мойкой закрыта и с распашной дверью, с полкой. С рабочей поверхностью слева. С полностью объемным прямым бортом h=100мм. Обвязка-труба 40х40мм с трех сторон секции с рабочей поверхностью. С фронтальным ребром жесткости. Каркас-труба 40х40мм. Все края проваренны и зашлифованны. Кромки опрессованны. 6 ног оснащены подпятником с регулировочным винтом.; с отверстием под смеситель; сифон в комплекте. | 1400х700х900 |  |  | 1 |
|  | Смеситель-душ | 463062 | FRICOSMOS Испания | Установка с креплением к моечной ванне, с изливом и душирующим устройством, управление - рычаг, и рычаг для перехода управления с излива на душ и обратно, нержавеющая сталь. | 450х1350 |  |  | 1 |
| 00.29 | Бак для отходов | AV 4667 | FORCAR Италия | Передвижной, объем 50 л., полностью нержавеющая сталь | диам. 400хh 600 |  |  | 1 |
| 00.30 | Полка настенная двойная | ПСН1004Б ССН05N КП04N | Simeco Россия | Полка выполнена полностью из высококачественной импортной стали AISI 304 толщиной не менее 1,2мм. Две стойки высотой не менее 500мм с отверстиями для крепления полок. Две сплошные полки с ребрами жесткости с усилением для прилегания к плоскости стойки. Края полок проваренны и зашлифованны. Кромки опресованны. Задний борт полок h=20мм. С комплектом кронштейнов, полкодержателей и крепежа. Разборная конструкция. | 1000х400 |  |  | 2 |
| 00.31 | Весы | AР-30М | CAS Южная Корея | 28 клавиш прямого доступа - EX, 7 клавиш - AP-M; платформа - нерж.сталь, для AP-EX - учет штучных товаров, расчет сдачи, исправление последней покупки, др., до 30 кг. | 435х325х495 | 220 | 0,07 | 1 |
| 00.32 | Стол производственный | СЕ1707БП | Simeco Россия | Выполнен полностью из высококачественной импортной стали AISI 304. С полностью объемным прямым бортом h=100мм. Обвязка-труба 40х40мм, ноги-труба 40х40мм. Все края проваренны и зашлифованны. Кромки опрессованны. Ноги оснащены подпятником с регулировочным винтом; с нижней сплошной полкой. Без подложки из ДСП под столешницей, с ребром жесткости под столешницей. | 1700х700х900 |  |  | 1 |
|  | Магнитный держатель для ножей и мусатов | 448472 | FRICOSMOS Испания |  | 460х25х43 |  |  | 2 |
|  | Открывашка для банок | 447802 | FRICOSMOS Испания |  | 140х325х140 |  |  | 1 |
|  | Мясорыбный цех. 06 |  |  |  |
| 00.6 | Умывальник с ножным упр. | LC 50 | FORCAR Италия | С объемным бортом h=100мм, с сифином, смесителем. Коленное управление. Декоративный кожух (h=500мм) закрывающий подвод коммуникаций. Полностью из нержавеющей стали AISI 304 | 500x400x800 |  |  | 1 |
| 00.10 | Облучатель рециркулятор бактерицидный настенный | ОБРН 2-15 (Азов) | Россия | Производительность - 50 куб. м/час; источник УФ-излучения - две бактерицидные ртутные безозоновые лампы низкого давления PHILIPS TUV 15W в комплекте. | 630х100х150 | 220 | 0,30 | 1 |
| 00.13 | Тележка для резервуара с обработанными пищевыми продуктами | СА 1479 | FORCAR Италия | Под гастроемкости GN1/1 (530х325), 14 уровней, передвижная, полностью из нержавеющей стали | 380х550х1820 |  |  | 1 |
| 00.20 | Полка настенная двойная | ПСН1203Б ССН05N КП03N | Simeco Россия | Полка выполнена полностью из высококачественной импортной стали AISI 304 толщиной не менее 1,2мм. Две стойки высотой не менее 500мм с отверстиями для крепления полок. Две сплошные полки с ребрами жесткости с усилением для прилегания к плоскости стойки. Края полок проваренны и зашлифованны. Кромки опресованны. Задний борт полок h=20мм. С комплектом кронштейнов, полкодержателей и крепежа. Разборная конструкция. | 1200х300 |  |  | 2 |
| 00.23 | Ленточная пила | SE1550 | FIMAR Италия | Анодированная, длина полотна 1550 мм | 530х400х850 | 380 | 0,75 | 1 |
|  | Подставка под ленточную пилу |  | FIMAR Италия | Корпус - окрашенная сталь | 550х570х700 |  |  | 1 |
| 00.24 | Напольный водосточный желоб | VLO 030250 | Angelo Po Италия | Два (по краям) горизонтальных выпуска. Высота указана включая выпуск 70мм. Полностью из нержавеющей стали. С каскадным водоприемным каналом. С верхней решеткой. | 2545х345х230 |  |  | 1 |
| 00.29 | Бак для отходов | AV 4667 | FORCAR Италия | Передвижной, объем 50 л., полностью нержавеющая сталь | диам. 400хh 600 |  |  | 1 |
| 00.31 | Весы | AР-30М | CAS Южная Корея | 28 клавиш прямого доступа - EX, 7 клавиш - AP-M; платформа - нерж.сталь, для AP-EX - учет штучных товаров, расчет сдачи, исправление последней покупки, др., до 30 кг. | 435х325х495 | 220 | 0,07 | 2 |
| 00.33 | Мясорубка настольная | 22/RS Unger | FIMAR Италия | Полный унгер (3 решетки, 2 ножа), нержавеющая сталь, производительность 300кг/ч, реверс. | 410x310x510 | 220 | 1,10 | 1 |
|  | Дополнительный комплект ножей |  | FIMAR Италия | Нож крестовой (двухсторонний)-2шт., нож подрезной, решетка 4,5мм, решетка8мм. |  |  |  | 1 |
| 00.34 | Угловой элемент с моечной ванной | Индивидуальный эскиз | Simeco Россия | Единая столешница. Выполнен полностью из высококачественной импортной стали AISI 304 толщиной не менее 1,5мм. С подложкой из ДСП, зашитой нержавеющей сталью; с ванной моечной цельнотянутой 1- секционная (500х500х300мм), встроенной в угловую секцию, С полностью объемным прямым бортом h=100мм сзади и справа. Обвязка-труба 40х40мм, ноги-труба 40х40мм. Все края проваренны и зашлифованны. Кромки опрессованны. 5 ног оснащены подпятником с регулировочным винтом. Секция с мойкой закрыта и с распашной дверью, с полкой. Справа рабочая поверхность с трех сторон с обвязкой, с фронтальным ребром жесткости; с двумя отверстиями под смеситель; сифон в комплекте. | 1300х1900х900 (глубина 700мм) |  |  | 1 |
|  | Угловой элемент с моечной ванной | Индивидуальный эскиз | Simeco Россия | Единая столешница. Выполнен полностью из высококачественной импортной стали AISI 304 толщиной не менее 1,5мм. С подложкой из ДСП, зашитой нержавеющей сталью; с ванной моечной цельнотянутой 1- секционная (500х500х300), встроенной в угловую секцию, С полностью объемным прямым бортом h=100мм сзади и справа. Обвязка-труба 40х40мм, ноги-труба 40х40мм. Все края проваренны и зашлифованны. Кромки опрессованны. 9 ног оснащены подпятником с регулировочным винтом. Секция с мойкой закрыта и с распашной дверью, с полкой. Справа от мойки рабочая поверхность с нижней сплошной полкой, с фронтальным ребром жесткости. Слева: рабочая поверхность с секцией(500мм) с 4-мя выдвижными ящиками; секция с нижней сплошной полкой; секция (450мм) с направляющими под гатроемкости GN 1/1; с двумя отверстиями под смеситель; сифон в комплекте. | 1500х3300х900 (глубина 700мм) |  |  | 1 |
|  | Смеситель | 463216 | FRICOSMOS Испания | Крепление к моечной ванне, локтевое управление. |  |  |  | 2 |
| 00.35 | Стерилизатор для ножей | KCR 10 | FORCAR Италия | Настенный шкаф, температурный режим 0…+90С. Стеклянная дверь. Корпус нержавеющая сталь. | 520x160x670 | 220 | 0,04 | 1 |
| 00.36 | Куттер | R5 Plus | Robot-coupe Франция | 2 скорости 1500 об/мин. и 3000 об/мин. Режим пульсации.Блок двигателя из металла. Магнитная система защиты и тормоз двигателя.Емкость куттера 5,5 литра из нерж.стали с ручкой и нож с 2 лезвиями на дне емкости. На 20-80 порции.Время работы 1-4 мин.две скорости вращения, режим пульсации. | 490х280х350 | 380 | 1,20 | 1 |
|  | Нож | 27121 | Robot-coupe Франция | С крупными зубцами для дробления, замеса теста. |  |  |  | 1 |
| 00.38 | Колода разрубочная | 031506+(колеса 485030 со стопором - 2 шт.; 485032 без стопора - 2 шт.) | FRICOSMOS Испания | Передвижная (два колеса со стопорами) диам. колес 80мм, каркас из нержавеющей стали, с полкой из нержавеющей стали, разрубочная столешница - дуб h=300мм. | 500х500х900 |  |  | 1 |
|  | Держатель для ножей и мусатов для колоды | 41004 | FRICOSMOS Испания | Нержавеющая сталь | 450х90 |  |  | 1 |
| 00.39 | Шкаф холодильный | AD3111 (STD701TNBT) | Everlasting Италия | Гастронормированный GN2/1, рамированный, объем 700л, темп. режим (-2…+10С), одна глухая дверь, три решетчатые полки. Дверь открывается влево. Полностью из нержавеющей стали. | 750х815х2100 | 220 | 0,50 | 1 |
| 00.41 | Ванна моечная | ВК1UЛ1207 | Simeco Россия | Ванна выполнена полностью из высококачественной импортной стали AISI 304 толщиной не менее 1,5мм. Цельнотянутая 1одно-секционная - моечное отверстие (900х500х380мм). С объемным прямым бортом h=85мм. Обвязка труба 40х40мм. Каркас-труба 40х40мм. Все края проваренны и зашлифованны. Кромки опрессованны. Ноги оснащены подпятником с регулировочным винтом. Фронтальный и боковые фартуки на секции с мойкой (на всю глубину мойки). С отверстием под смеситель; сифон в комплекте. | 1200х700х900 |  |  | 2 |
|  | Смеситель-душ | 463062 | FRICOSMOS Испания | Установка с креплением к моечной ванне, с изливом и душирующим устройством, управление - рычаг, и рычаг для перехода управления с излива на душ и обратно, нержавеющая сталь. | 450х1350 |  |  | 2 |
|  | Магнитный держатель для ножей и мусатов | 448472 | FRICOSMOS Испания |  | 460х25х43 |  |  | 2 |
|  | Компрессорная. 07 |  |  |  |
| 00.7 | Сплит - система | STM016Z001 | Rivacold Италия | Температура: (-5...+5С), с водяным конденсатором. | 650х390х814 | 220 | 2,50 | 4 |
| 00.8 | Сплит - система | STL016Z002 | Rivacold Италия | Температура: (-5...+5С), с водяным конденсатором. | 690х430х887 | 380 | 2,50 | 2 |
| 00.9 | Напольный водосточный желоб | VV3030 | Angelo Po Италия | Высота указана включая выпуск 70мм. Полностью из нержавеющей стали. С каскадным водоприемным каналом. С верхней решеткой. | 345х345х230 |  |  | 1 |
|  | Помещение обработки яиц. 08 |  |  |  |
| 00.6 | Умывальник с ножным упр. | LC 50 | FORCAR Италия | С объемным бортом h=100мм, с сифином, смесителем. Коленное управление. Декоративный кожух (h=500мм) закрывающий подвод коммуникаций. Полностью из нержавеющей стали AISI 304 | 500x400x800 |  |  | 1 |
| 00.9 | Напольный водосточный желоб | VV3030 | Angelo Po Италия | Высота указана включая выпуск 70мм. Полностью из нержавеющей стали. С каскадным водоприемным каналом. С верхней решеткой. | 345х345х230 |  |  | 1 |
| 00.10 | Облучатель рециркулятор бактерицидный настенный | ОБРН 2-15 (Азов) | Россия | Производительность - 50 куб. м/час; источник УФ-излучения - две бактерицидные ртутные безозоновые лампы низкого давления PHILIPS TUV 15W в комплекте. | 630х100х150 | 220 | 0,30 | 1 |
| 00.29 | Бак для отходов | AV 4667 | FORCAR Италия | Передвижной, объем 50 л., полностью нержавеющая сталь | диам. 400хh 600 |  |  | 1 |
| 00.42 | Полка настенная двойная | ПСН0803Б ССН05N КП03N | Simeco Россия | Полка выполнена полностью из высококачественной импортной стали AISI 304 толщиной не менее 1,2мм. Две стойки высотой не менее 500мм с отверстиями для крепления полок. Две сплошные полки с ребрами жесткости с усилением для прилегания к плоскости стойки. Края полок проваренны и зашлифованны. Кромки опресованны. Задний борт полок h=20мм. С комплектом кронштейнов, полкодержателей и крепежа. Разборная конструкция. | 800х300 |  |  | 1 |
| 00.43 | Стол производственный | СЕ0806БП | Simeco Россия | Выполнен полностью из высококачественной импортной стали AISI 304. С полностью объемным прямым бортом h=100мм. Обвязка-труба 40х40мм, ноги-труба 40х40мм. Все края проваренны и зашлифованны. Кромки опрессованны. Ноги оснащены подпятником с регулировочным винтом; с нижней сплошной полкой. Без подложки из ДСП под столешницей, с ребром жесткости под столешницей. | 800х600х900 |  |  | 1 |
| 00.44 | Шкаф холодильный | AD3141 (STD601TNBT) | Everlasting Италия | Объем 600л, темп. режим (-2…+10С), одна глухая дверь, нержавеющая сталь. Дверь открывается вправо. Полностью из нержавеющей стали. | 750х700х2100 | 220 | 0,50 | 1 |
| 00.45 | Овоскоп для проверки яиц | ПКЯ-10 | Ветзоотехника | Окрашеный металл, эксплуатация при температуре от +5 до +40градусов, работает от сети, потребляемый ток 0,25А. | диаметр215 высота220 | 220 | 0,15 | 1 |
| 00.46 | Стол производственный | СЕ1007БП | Simeco Россия | Выполнен полностью из высококачественной импортной стали AISI 304. С полностью объемным прямым бортом h=100мм. Обвязка-труба 40х40мм, ноги-труба 40х40мм. Все края проваренны и зашлифованны. Кромки опрессованны. Ноги оснащены подпятником с регулировочным винтом; с нижней сплошной полкой. Без подложки из ДСП под столешницей, с ребром жесткости под столешницей. | 1000х700х900 |  |  | 1 |
| 00.47 | Полка настенная двойная | ПСН1003Б ССН05N КП03N | Simeco Россия | Полка выполнена полностью из высококачественной импортной стали AISI 304 толщиной не менее 1,2мм. Две стойки высотой не менее 500мм с отверстиями для крепления полок. Две сплошные полки с ребрами жесткости с усилением для прилегания к плоскости стойки. Края полок проваренны и зашлифованны. Кромки опресованны. Задний борт полок h=20мм. С комплектом кронштейнов, полкодержателей и крепежа. Разборная конструкция. | 1000х300 |  |  | 2 |
| 00.48 | Ванна моечная | ВМ2Е1006 | Simeco Россия | Ванна выполнена полностью из высококачественной импортной стали AISI 304 толщиной не менее 1,5мм. Цельнотянутая 2 двух-секционная (400х400х300мм). С полностью объемным прямым бортом h=100мм. Обвязка-труба 40х40мм. Каркас-труба 40х40мм. Все края проваренны и зашлифованны. Кромки опрессованны. Фронтальный и боковые фартуки (на всю глубину мойки). Ноги оснащены подпятником с регулировочным винтом; без отверстия под смеситель; сифон в комплекте. | 1000х600х900 |  |  | 2 |
|  | Смеситель | 463218 | FRICOSMOS Испания | Крепление к стене, упарвление - рычаг, нержавеющая сталь. | 200х205 |  |  | 2 |
|  | Кладовая пищевых отходов. 09 |  |  |  |
| 00.6 | Умывальник с ножным упр. | LC 50 | FORCAR Италия | С объемным бортом h=100мм, с сифином, смесителем. Коленное управление. Декоративный кожух (h=500мм) закрывающий подвод коммуникаций. Полностью из нержавеющей стали AISI 304 | 500x400x800 |  |  | 1 |
| 00.39 | Шкаф холодильный | AD3111 (STD701TNBT) | Everlasting Италия | Гастронормированный GN2/1, рамированный, объем 700л, темп. режим (-2…+10С), одна глухая дверь, три решетчатые полки. Дверь открывается влево. Полностью из нержавеющей стали. | 750х815х2100 | 220 | 0,50 | 1 |
|  | Кладовая сухих продуктов. 13 |  |  |  |
| 00.9 | Напольный водосточный желоб | VV3030 | Angelo Po Италия | Высота указана включая выпуск 70мм. Полностью из нержавеющей стали. С каскадным водоприемным каналом. С верхней решеткой. | 345х345х230 |  |  | 1 |
| 00.10 | Облучатель рециркулятор бактерицидный настенный | ОБРН 2-15 (Азов) | Россия | Производительность - 50 куб. м/час; источник УФ-излучения - две бактерицидные ртутные безозоновые лампы низкого давления PHILIPS TUV 15W в комплекте. | 630х100х150 | 220 | 0,30 | 1 |
| 00.15 | Стеллаж со сплошными полками | СТПС41405 | Simeco Россия | Стеллаж выполнен полностью из высококачественной импортной стали AISI 304 толщиной не менее 1,5мм. Четыре стойки высотой не менее 1800мм с отверстиями для крепления полок. Стойки - трубо-профиль 40х20мм из нержавеющей стали. Четыре (4) полки с ребрами жесткости с усилением для прилегания к плоскости стойки. Края полок проваренны и зашлифованны. Кромки опресованны. Ножки снизу оснащены регулировочным винтом (подпятником), высота винта не менее 40 мм. Нагрузка на полку не менее 150кг. Разборная конструкция. | 1400х500х1800 |  |  | 8 |
| 00.53 | Лампа инсектицидная | BT-20W | KT Финляндия | Лампа инсектицидная газоразрядная для уничтожения летающих насекомых , до 150 кв.м., 2 лампы по 10 Вт | 360х130х300 | 220 | 0,02 | 1 |
|  | Кладовая и моечная тары. 17 |  |  |  |
| 00.6 | Умывальник с ножным упр. | LC 50 | FORCAR Италия | С объемным бортом h=100мм, с сифином, смесителем. Коленное управление. Декоративный кожух (h=500мм) закрывающий подвод коммуникаций. Полностью из нержавеющей стали AISI 304 | 500x400x800 |  |  | 1 |
| 00.9 | Напольный водосточный желоб | VV3030 | Angelo Po Италия | Высота указана включая выпуск 70мм. Полностью из нержавеющей стали. С каскадным водоприемным каналом. С верхней решеткой. | 345х345х230 |  |  | 1 |
| 00.10 | Облучатель рециркулятор бактерицидный настенный | ОБРН 2-15 (Азов) | Россия | Производительность - 50 куб. м/час; источник УФ-излучения - две бактерицидные ртутные безозоновые лампы низкого давления PHILIPS TUV 15W в комплекте. | 630х100х150 | 220 | 0,30 | 1 |
| 00.29 | Бак для отходов | AV 4667 | FORCAR Италия | Передвижной, объем 50 л., полностью нержавеющая сталь | диам. 400хh 600 |  |  | 1 |
| 00.49 | Подтоварник | ПТЕ1006 | Simeco Россия | Выполнен полностью из высококачественной импортной стали AISI 304. Обвязка-труба 40х40мм; ноги - труба 40х40м; каркас-труба 40х40мм. Все края проваренны и зашлифованны. Кромки опрессованны. Ноги оснащены подпятником с регулировочным винтом. Сварная конструкция. Без подложки из ДСП под столешницей, с ребром жесткости под столешницей. | 1000х600х300 |  |  | 1 |
| 00.50 | Ванна моечная | ВК1UЛ1407 | Simeco Россия | Ванна выполнена полностью из высококачественной импортной стали AISI 304 толщиной не менее 1,5мм. Цельнотянутая 2 двух-секционная (600х500х380мм). С полностью объемным прямым бортом h=100мм. Обвязка-труба 40х40мм. Каркас-труба 40х40мм. Все края проваренны и зашлифованны. Кромки опрессованны. Фронтальный и боковые фартуки (на всю глубину мойки). Ноги оснащены подпятником с регулировочным винтом; без отверстия под смеситель; сифон в комплекте. | 1400х700х900 |  |  | 1 |
|  | Смеситель-душ | 463066 | FRICOSMOS Испания | Установка с креплением к стене, с изливом и душирующим устройством, управление - рычаг, и рычаг для перехода управления с излива на душ и обратно, нержавеющая сталь. | 450х1425 |  |  | 1 |
| 00.51 | Стеллаж с перфорированными полками | СТПП41306 | Simeco Россия | Стеллаж выполнен полностью из высококачественной импортной стали AISI 304 толщиной не менее 1,5мм. Четыре стойки высотой не менее 1800мм с отверстиями для крепления полок. Стойки - трубо-профиль 40х20мм из нержавеющей стали. Четыре (4) перфорированные полки с ребрами жесткости с усилением для прилегания к плоскости стойки. Края полок проваренны и зашлифованны. Кромки опресованны. Ножки снизу оснащены регулировочным винтом (подпятником), высота винта не менее 40 мм. Нагрузка на полку не менее 150кг. Разборная конструкция. | 1300х600х1800 |  |  | 3 |
|  | Кладовая отходов. 18 |  |  |  |
| 00.9 | Напольный водосточный желоб | VV3030 | Angelo Po Италия | Высота указана включая выпуск 70мм. Полностью из нержавеющей стали. С каскадным водоприемным каналом. С верхней решеткой. | 345х345х230 |  |  | 1 |
| 00.18 | Подтоварник | ПТЕ1507 | Simeco Россия | Выполнен полностью из высококачественной импортной стали AISI 304. Обвязка-труба 40х40мм; ноги - труба 40х40м; каркас-труба 40х40мм. Все края проваренны и зашлифованны. Кромки опрессованны. Ноги оснащены подпятником с регулировочным винтом. Сварная конструкция. Без подложки из ДСП под столешницей, с ребром жесткости под столешницей. | 1500х700х300 |  |  | 1 |
| 00.22 | Подтоварник | ПТЕ1307 | Simeco Россия | Выполнен полностью из высококачественной импортной стали AISI 304. Обвязка-труба 40х40мм; ноги - труба 40х40м; каркас-труба 40х40мм. Все края проваренны и зашлифованны. Кромки опрессованны. Ноги оснащены подпятником с регулировочным винтом. Сварная конструкция. Без подложки из ДСП под столешницей, с ребром жесткости под столешницей. | 1300х700х300 |  |  | 2 |
|  | Холл (Загрузочная). 29 |  |  |  |
| 00.6 | Умывальник с ножным упр. | LC 50 | FORCAR Италия | С объемным бортом h=100мм, с сифином, смесителем. Коленное управление. Декоративный кожух (h=500мм) закрывающий подвод коммуникаций. Полностью из нержавеющей стали AISI 304 | 500x400x800 |  |  | 1 |
| 00.10 | Облучатель рециркулятор бактерицидный настенный | ОБРН 2-15 (Азов) | Россия | Производительность - 50 куб. м/час; источник УФ-излучения - две бактерицидные ртутные безозоновые лампы низкого давления PHILIPS TUV 15W в комплекте. | 630х100х150 | 220 | 0,30 | 1 |
| 00.11 | Душ телескопический | CNET11/1I | SOFINOR Франция | Длинна душа 15 метров, холодная вода, с автоматически убирающимся шлангом, с атоматическим забором дезинфецирующего средства, держателем канистры, насадкой пистолетом - распылителем. | 370х280х380 |  |  | 1 |
| 00.12 | Тележка для погрузочно-разгрузочных работ | СРВ 1474 | FORCAR Италия | Полностью из нержавеющей стали, поворотные колеса | 560х1000х850 |  |  | 1 |
| 00.16 | Весы | DL-150 | CAS Южная Корея | Напольные платформенные весы до 150 кг. | 355x 610x 710 | 220 | 0,40 | 1 |
| 00.53 | Лампа инсектицидная | BT-20W | KT Финляндия | Лампа инсектицидная газоразрядная для уничтожения летающих насекомых , до 150 кв.м., 2 лампы по 10 Вт | 360х130х300 | 220 | 0,02 | 1 |
|  | Инфрокрасный термометр | 65 F | FLUKE | Диапазон - -40...500°С, (-40...932°F). | 185х64х38 |  |  | 1 |
|  | Кухня. Отметка -7.800 |  |  |  |
|  | Обеденный зал для персонала. 17 |  |  |  |
| 0.39 | Тележка-шпилька | СА1450Р | FORCAR Италия | Под подносы, закрытая с двух сторон, передвижная, нержавеющая сталь | 380х550х1750 |  |  | 2 |
| 0.40 | Стол обеденный (столешница + подстолье) |  | Дебют Россия | Подстолье - "Альфа Хром" ОС7 хромированное; Столешница - "Степ" СТ6-01 верзалит, Цвет - белый мрамор (97) | 1600х790х723-725 |  |  | 6 |
| 0.41 | Стул Грация | (СРП097) | Дебют Россия | Хромированный каркас, сидение - искусственная кожа (К24) | 380х380х870 |  |  | 24 |
|  | Поднос |  | Мастерглас Россия | Цвет бежевый | 533х330х15 |  |  | 60 |
|  | Буфет для персонала с линией раздачи (RAL______). 18 |  |  |  |
| 0.0 | Диспенсер для столовых приборов и подносов (колеса) | DVPT EC/7+XSKR | MULTINOX Италия | Передвижной (XSKR) | 770х650х1360 |  |  | 1 |
| 0.1 | Витрина для закусок | V-VRC12/8 | MULTINOX Италия | Закрытая, охлаждаемая стеклянная верхняя часть, три стеклянные полки, охлаждаемая ванна, на открытом шкафу. | 1200х800х1700 | 220 | 0,57 | 1 |
|  | Плинтус боковой | ZT | MULTINOX Италия | Нержавеющая сталь | 645 |  |  | 1 |
|  | Плинтус фронтальный | ZTL12 | MULTINOX Италия | Нержавеющая сталь | 1167 |  |  | 2 |
|  | Направляющая | KSV12 | MULTINOX Италия | Нержавеющая сталь | 1200х345х80 |  |  | 1 |
| 0.2 | Мармит вторых блюд | EBMAC 12 | MULTINOX Италия | Паровой, на 3 гастроемкости GN1/1, на тепловом шкафу, с двойной стеклянной полкой, фронтальным защитным экраном. | 1200х800х900(1500 с полкой) | 380 | 3,70 | 1 |
|  | Гастроемкость 11150 |  | InoxMacel Италия | Полностью нержавейка | 530х325х150 |  |  | 1 |
|  | Гастроемкость 12150 |  | InoxMacel Италия | Полностью нержавейка | 530х265х150 |  |  | 2 |
|  | Гастроемкость 13150 |  | InoxMacel Италия | Полностью нержавейка | 325х176х150 |  |  | 3 |
|  | Крышка 1/1 |  | InoxMacel Италия | Нержавеющая сталь |  |  |  | 1 |
|  | Крышка 1/2 |  | InoxMacel Италия | Нержавеющая сталь |  |  |  | 2 |
|  | Крышка 1/3 |  | InoxMacel Италия | Нержавеющая сталь |  |  |  | 3 |
|  | Делитель-планка |  | InoxMacel Италия | Нержавеющая сталь | h=530 |  |  | 2 |
|  | Делитель-планка |  | InoxMacel Италия | Нержавеющая сталь | h=325 |  |  | 3 |
|  | Плинтус фронтальный | ZL12 | MULTINOX Италия | Нержавеющая сталь | 1167 |  |  | 2 |
|  | Направляющая | KSV12 | MULTINOX Италия | Нержавеющая сталь | 1200х345х80 |  |  | 1 |
|  | Двойная полка | 2SV12 | MULTINOX Италия | Стеклянная | 1040х410х623 |  |  | 1 |
|  | Фронтальный защитный экран | PV-V12 | MULTINOX Италия |  | 1045х238 |  |  | 1 |
| 0.3 | Нейтральный элемент | ENG 12 | MULTINOX Италия | На открытом шкафу, с полкой внутри. | 1200х800х900 |  |  | 1 |
|  | Плинтус боковой | ZT | MULTINOX Италия | Нержавеющая сталь | 645 |  |  | 1 |
|  | Плинтус фронтальный | ZTL12 | MULTINOX Италия | Нержавеющая сталь | 1167 |  |  | 2 |
|  | Направляющая | KSV12 | MULTINOX Италия | Нержавеющая сталь | 1200х345х80 |  |  | 1 |
|  | Оконечная панель | KTR DX | MULTINOX Италия | Правая | 700х680 |  |  | 1 |
|  | Оконечная панель | KTR SX | MULTINOX Италия | Левая | 700х680 |  |  | 1 |
| 0.4 | Нейтральный элемент | ENG 12 | MULTINOX Италия | На открытом шкафу, с полкой внутри. | 120х800х900 |  |  | 1 |
|  | Плинтус боковой | ZT | MULTINOX Италия | Нержавеющая сталь | 645 |  |  | 2 |
|  | Плинтус фронтальный | ZS12 | MULTINOX Италия | Нержавеющая сталь | 1167 |  |  | 2 |
|  | Оконечная панель | KTR DX | MULTINOX Италия | Правая | 700х680 |  |  | 1 |
|  | Оконечная панель | KTR SX | MULTINOX Италия | Левая | 700х680 |  |  | 1 |
| 0.5 | Электрокипятильник | WВ-20 | Gastrotop | Электрокипятильник заливной, термостат, защита от сухого хода, открытый ТЭН, одинарные стенки, объем 20 л, 2,5 кВт | d 265×550 | 220 | 2,50 | 1 |
| 0.6 | Печь микроволновая | RCS511TS | Menumaster США | С электронным управлением, 5 уровнями мощности, меню на 100 блюд, объемом камеры 34л, мощность СВЧ генератора 1100Вт | 552x508x375 | 220 | 1,90 | 2 |
| 0.7 | Нейтральная вставка | 1G0TC1 | Angelo Po Италия | С выдвижным ящиком с телескопическим направляющми. Выполнена полностью из высококачественной импортной стали AISI 304. Верхняя часть изделия имеет толщину стали - 2 мм. | 700х700х240 |  |  | 2 |
|  | Пьедестал | 1GIVG | Angelo Po Италия | Открытый. Выполнен полностью из высококачественной импортной стали AISI 304. | 700х700х660 |  |  | 2 |
|  | Дверь | 0GAPBD | Angelo Po Италия | Правая. Выполнена полностью из высококачественной импортной стали AISI 304. | 400х400х100 |  |  | 2 |
|  | Дверь | 0GAPBS | Angelo Po Италия | Левая. Выполнена полностью из высококачественной импортной стали AISI 304. | 400х400х100 |  |  | 2 |
|  | Полка | 1GPRF | Angelo Po Италия | Выполнена полностью из высококачественной импортной стали AISI 304. | 700 |  |  | 2 |
| 0.8 | Плита электрическая | 1G1PE2EV | Angelo Po Италия | Плита 4-х конфорочная. Выполнена полностью из высококачественной импортной стали AISI 304. Верхняя часть изделия имеет толщину стали - 2 мм. С духовым конвекционным гастронормированным GN2/1 (650х530мм) шкафом. | 700х700х900 | 380 | 15,60 | 1 |
| 0.9 | Зонт вентиляционный пристенный | KVF/2-1300х1000х5/5 | Halton Франция | Приток - вытяжка, из нержавеющей стали AISI 304, с мультициклонными жировыми фильтрами, с технологией Capture Jet tmсо, сливным краном, со встроенным освещением и вентилятором для захватной струи. Производительность: вытяжка 741 м3/час, приток - 593 м3/час. Размер вытяжного фланца 315мм, размер приточного фланца 250мм. Вытяжной фланец - 1 шт., приточных - 2шт. В комплекте с декоративными коробами. | 1300х1000х555 | 220 | 0,40 | 1 |
| 0.10 | Полка настенная двойная | ПСН0703Б ССН05N КП03N | Simeco Россия | Полка выполнена полностью из высококачественной импортной стали AISI 304 толщиной не менее 1,2мм. Две стойки высотой не менее 500мм с отверстиями для крепления полок. Две сплошные полки с ребрами жесткости с усилением для прилегания к плоскости стойки. Края полок проваренны и зашлифованны. Кромки опресованны. Задний борт полок h=20мм. С комплектом кронштейнов, полкодержателей и крепежа. Разборная конструкция. | 700х300 |  |  | 1 |
| 0.11 | Полка настенная для микроволновки | ПН0605 | Simeco Россия | Полка сплошная, крепление (косынка). Полностью из нержавеющей стали AISI 304 1,2мм. | 600х500 |  |  | 1 |
| 0.12 | AD Весы до 10 кг |  | CAS Южная Корея |  |  | 220 | 0,07 | 1 |
| 0.13 | Напольный водосточный желоб | VV3030 | Angelo Po Италия | Высота указана включая выпуск 70мм. Полностью из нержавеющей стали. С каскадным водоприемным каналом. С верхней решеткой. | 345х345х230 |  |  | 1 |
| 0.14 | Шкаф холодильный | AD3111 (STD701TNBT) | Everlasting Италия | Гастронормированный GN2/1, рамированный, объем 700л, темп. режим (-2…+10С), одна глухая дверь, три решетчатые полки. Дверь открывается вправо. Полностью из нержавеющей стали. | 750х815х2100 | 220 | 0,50 | 1 |
| 0.15 | Облучатель рециркулятор бактерицидный настенный | ОБРН 2-15 (Азов) | Россия | Производительность - 50 куб. м/час; источник УФ-излучения - две бактерицидные ртутные безозоновые лампы низкого давления PHILIPS TUV 15W в комплекте. | 630х100х150 | 220 | 0,30 | 1 |
| 0.18 | Умывальник с ножным упр. | LC 50 | FORCAR Италия | С объемным бортом h=100мм, с сифином, смесителем. Коленное управление. Декоративный кожух (h=500мм) закрывающий подвод коммуникаций. Полностью из нержавеющей стали AISI 304 | 500x400x800 |  |  | 1 |
| 0.21 | Ванна моечная | ВМ1ЕЛ1707 | Simeco Россия | Ванна выполнена полностью из высококачественной импортной стали AISI 304 толщиной не менее 1,5мм. Цельнотянутая 1одно-секционная - моечное отверстие (500х500х300мм) справа. С полностью объемным прямым бортом h=100мм. Обвязка-труба 40х40мм. Каркас-труба 40х40мм. Все края проваренны и зашлифованны. Кромки опрессованны. 6 ног оснащены подпятником с регулировочным винтом; фронтальный и боковые фартуки на секции с мойкой, слева рабочая поверхность с нижней сплошной полкой. С двумя отверстиями под смеситель; сифон в комплекте. | 1700х600х900 |  |  | 1 |
|  | Смеситель | 463216 | FRICOSMOS Испания | Крепление к моечной ванне, локтевое управление. |  |  |  | 1 |
| 0.22 | Бак для отходов | AV 4667 | FORCAR Италия | Передвижной, объем 50 л., полностью нержавеющая сталь | диам. 400хh 600 |  |  | 1 |
| 0.23 | Овощерезка без ножей | CL 50 | Robot-coupe Франция | Производительность 250кг/чаc, для нарезки сырых и вареных овощей, корпус из поликарбоната | 350х320х590 | 220 | 0,60 | 1 |
|  | Комплект дисков | 1933 | Robot-coupe Франция | Слайсер 2мм, 5мм, терка 2мм, соломка 3*3мм, комплект для нарезки кубиком : слайсер 10мм + решетка 10*10мм, комплект для картофеля фри 10*10мм - 2 диска. |  |  |  | 1 |
|  | Держатель для ножей | 101230 | Robot-coupe Франция | Штанга из нержавеющей стали |  |  |  | 1 |
| 0.24 | Стол производственный | СЕ1306БПЯ | Simeco Россия | Выполнен полностью из высококачественной импортной стали AISI 304. С полностью объемным прямым бортом h=100мм. С подложкой из ДСП, зашитой нержавеющей сталью; Обвязка-труба 40х40мм, ноги-труба 40х40мм. Все края проваренны и зашлифованны. Кромки опрессованны. 6 ног оснащены подпятником с регулировочным винтом; справа секция с трех сторон с обвязкой, с фронтальным ребром жесткости; слева секция (450мм) с 4-мя выдвижными ящиками (с телескопическим направляющими). | 1000х600х900 |  |  | 1 |
| 0.25 | Полка настенная двойная | ПСН1203Б ССН05N КП03N | Simeco Россия | Полка выполнена полностью из высококачественной импортной стали AISI 304 толщиной не менее 1,2мм. Две стойки высотой не менее 500мм с отверстиями для крепления полок. Две сплошные полки с ребрами жесткости с усилением для прилегания к плоскости стойки. Края полок проваренны и зашлифованны. Кромки опресованны. Задний борт полок h=20мм. С комплектом кронштейнов, полкодержателей и крепежа. Разборная конструкция. | 800х300 |  |  | 1 |
| 0.36 | Полка для досок | ПД0304Д | Simeco Россия | Для 4 досок, поддон для воды, настенное крепление. Полностью из нержавеющей стали AISI 304 1,2мм. | 300х400х300 |  |  | 1 |
| 0.37 | Стерилизатор для ножей | KCR 10 | FORCAR Италия | Настенный шкаф, температурный режим 0…+90С. Стеклянная дверь. Корпус нержавеющая сталь. | 520x160x670 | 220 | 0,04 | 1 |
|  | Магнитный держатель для ножей и мусатов | -448472 | FRICOSMOS Испания |  | 460х25х43 |  |  | 2 |
|  | Моечная кухонной посуды. 19 |  |  |  |
| 0.13 | Напольный водосточный желоб | VV3030 | Angelo Po Италия | Высота указана включая выпуск 70мм. Полностью из нержавеющей стали. С каскадным водоприемным каналом. С верхней решеткой. | 345х345х230 |  |  | 1 |
| 0.19 | Стеллаж с перфорированными полками, передвижной | СТПП41405 | Simeco Россия | Стеллаж выполнен полностью из высококачественной импортной стали AISI 304 толщиной не менее 1,5мм. Четыре стойки высотой не менее 1800мм с отверстиями для крепления полок. Стойки - трубо-профиль 40х20мм из нержавеющей стали. Четыре (4) перфорированные полки с ребрами жесткости с усилением для прилегания к плоскости стойки. Края полок проваренны и зашлифованны. Кромки опресованны. Ножки снизу оснащены регулировочным винтом (подпятником), высота винта не менее 40 мм. Нагрузка на полку не менее 150кг. Разборная конструкция. Комплект из 4 колес (2 колеса с тормозом d=100мм). | 1400х500х1800 |  |  | 1 |
| 0.20 | Ванна моечная | ВК1UЛ1407 | Simeco Россия | Ванна выполнена полностью из высококачественной импортной стали AISI 304 толщиной не менее 1,5мм. Цельнотянутая 2 двух-секционная (600х500х380мм). С полностью объемным прямым бортом h=100мм. Обвязка-труба 40х40мм. Каркас-труба 40х40мм. Все края проваренны и зашлифованны. Кромки опрессованны. Фронтальный и боковые фартуки (на всю глубину мойки). Ноги оснащены подпятником с регулировочным винтом; с отверстием под смеситель; сифон в комплекте. | 1400х700х900 |  |  | 1 |
|  | Смеситель-душ | -463062 | FRICOSMOS Испания | Установка с креплением к моечной ванне, с изливом и душирующим устройством, управление - рычаг, и рычаг для перехода управления с излива на душ и обратно, нержавеющая сталь. | 450х1350 |  |  | 1 |
| 0.22 | Бак для отходов | AV 4667 | FORCAR Италия | Передвижной, объем 50 л., полностью нержавеющая сталь | диам. 400хh 600 |  |  | 1 |
| 0.43 | Зонт вентиляционный пристенный | KVV-1400-1000-555 | Halton Франция | Вытяжка, со специальными мультициклонными фильтрами для сбора конденсата, сливным краном, Производительность: вытяжка - 129 м3/час нержавеющая сталь AISI304. Размер вытяжного фланца 315мм. Вытяжной фланец - 1 шт..В комплекте с декоративными коробами. | 1400х1000х555 |  |  | 1 |
|  | Кладовая инвентаря. 21 |  |  |  |
| 0.32 | Стеллаж со сплошными полками | СТПС41505 | Simeco Россия | Стеллаж выполнен полностью из высококачественной импортной стали AISI 304 толщиной не менее 1,5мм. Четыре стойки высотой не менее 1800мм с отверстиями для крепления полок. Стойки - трубо-профиль 40х20мм из нержавеющей стали. Четыре (4) полки с ребрами жесткости с усилением для прилегания к плоскости стойки. Края полок проваренны и зашлифованны. Кромки опресованны. Ножки снизу оснащены регулировочным винтом (подпятником), высота винта не менее 40 мм. Нагрузка на полку не менее 150кг. Разборная конструкция. | 1500х500х1800 |  |  | 1 |
| 0.33 | Стеллаж со сплошными полками | СТПС41405 | Simeco Россия | Стеллаж выполнен полностью из высококачественной импортной стали AISI 304 толщиной не менее 1,5мм. Четыре стойки высотой не менее 1800мм с отверстиями для крепления полок. Стойки - трубо-профиль 40х20мм из нержавеющей стали. Четыре (4) полки с ребрами жесткости с усилением для прилегания к плоскости стойки. Края полок проваренны и зашлифованны. Кромки опресованны. Ножки снизу оснащены регулировочным винтом (подпятником), высота винта не менее 40 мм. Нагрузка на полку не менее 150кг. Разборная конструкция. | 1400х500х1800 |  |  | 1 |
| 0.34 | Стеллаж со сплошными полками | СТПС41506 | Simeco Россия | Стеллаж выполнен полностью из высококачественной импортной стали AISI 304 толщиной не менее 1,5мм. Четыре стойки высотой не менее 1800мм с отверстиями для крепления полок. Стойки - трубо-профиль 40х20мм из нержавеющей стали. Четыре (4) полки с ребрами жесткости с усилением для прилегания к плоскости стойки. Края полок проваренны и зашлифованны. Кромки опресованны. Ножки снизу оснащены регулировочным винтом (подпятником), высота винта не менее 40 мм. Нагрузка на полку не менее 150кг. Разборная конструкция. | 1500х600х1800 |  |  | 1 |
| 0.35 | Стеллаж со сплошными полками | СТПС41206 | Simeco Россия | Стеллаж выполнен полностью из высококачественной импортной стали AISI 304 толщиной не менее 1,5мм. Четыре стойки высотой не менее 1800мм с отверстиями для крепления полок. Стойки - трубо-профиль 40х20мм из нержавеющей стали. Четыре (4) полки с ребрами жесткости с усилением для прилегания к плоскости стойки. Края полок проваренны и зашлифованны. Кромки опресованны. Ножки снизу оснащены регулировочным винтом (подпятником), высота винта не менее 40 мм. Нагрузка на полку не менее 150кг. Разборная конструкция. | 1200х600х1800 |  |  | 1 |
| 0.38 | Стеллаж со сплошными полками | СТПС41406 | Simeco Россия | Стеллаж выполнен полностью из высококачественной импортной стали AISI 304 толщиной не менее 1,5мм. Четыре стойки высотой не менее 1800мм с отверстиями для крепления полок. Стойки - трубо-профиль 40х20мм из нержавеющей стали. Четыре (4) полки с ребрами жесткости с усилением для прилегания к плоскости стойки. Края полок проваренны и зашлифованны. Кромки опресованны. Ножки снизу оснащены регулировочным винтом (подпятником), высота винта не менее 40 мм. Нагрузка на полку не менее 150кг. Разборная конструкция. | 1450х600х1800 |  |  | 1 |
|  | Кладовая грязного белья. 21/1 |  |  |  |
| 0.13 | Напольный водосточный желоб | VV3030 | Angelo Po Италия | Высота указана включая выпуск 70мм. Полностью из нержавеющей стали. С каскадным водоприемным каналом. С верхней решеткой. | 345х345х230 |  |  | 1 |
| 0.16 | Стеллаж с перфорированными полками | СТПП41306 | Simeco Россия | Стеллаж выполнен полностью из высококачественной импортной стали AISI 304 толщиной не менее 1,5мм. Четыре стойки высотой не менее 1800мм с отверстиями для крепления полок. Стойки - трубо-профиль 40х20мм из нержавеющей стали. Четыре (4) перфорированные полки с ребрами жесткости с усилением для прилегания к плоскости стойки. Края полок проваренны и зашлифованны. Кромки опресованны. Ножки снизу оснащены регулировочным винтом (подпятником), высота винта не менее 40 мм. Нагрузка на полку не менее 150кг. Разборная конструкция. | 1300х600х1800 |  |  | 3 |
| 0.17 | Стеллаж с перфорированными полками | СТПП41506 | Simeco Россия | Стеллаж выполнен полностью из высококачественной импортной стали AISI 304 толщиной не менее 1,5мм. Четыре стойки высотой не менее 1800мм с отверстиями для крепления полок. Стойки - трубо-профиль 40х20мм из нержавеющей стали. Четыре (4) перфорированные полки с ребрами жесткости с усилением для прилегания к плоскости стойки. Края полок проваренны и зашлифованны. Кромки опресованны. Ножки снизу оснащены регулировочным винтом (подпятником), высота винта не менее 40 мм. Нагрузка на полку не менее 150кг. Разборная конструкция. | 1500х600х1800 |  |  | 1 |
|  | Моечная столовой посуды. 29 |  |  |  |
| 0.13 | Напольный водосточный желоб | VV3030 | Angelo Po Италия | Высота указана включая выпуск 70мм. Полностью из нержавеющей стали. С каскадным водоприемным каналом. С верхней решеткой. | 345х345х230 |  |  | 1 |
| 0.22 | Бак для отходов | AV 4667 | FORCAR Италия | Передвижной, объем 50 л., полностью нержавеющая сталь | диам. 400хh 600 |  |  | 1 |
| 0.27 | Стол для сбора отходов | СОЕ1007П | Simeco Россия | Выполнен полностью из высококачественной импортной стали AISI 304. Без борта. Обвязка-труба 40х40мм, ноги-труба 40х40мм. Все края проваренны и зашлифованны. Кромки опрессованны. Ниги оснащены подпятником с регулировочным винтом; обвязка с трех сторон, с фронтальным ребром жесткости; с отверстием для сбора отходов d=200мм, справа. Без подложки из ДСП под столешницей. | 1000х700х850 |  |  | 1 |
| 0.28 | Ванна моечная | ВМ2Е1207 | Simeco Россия | Ванна выполнена полностью из высококачественной импортной стали AISI 304 толщиной не менее 1,5мм. Цельнотянутая 2 двух-секционная (500х500х380мм). С полностью объемным прямым бортом h=100мм. Обвязка-труба 40х40мм. Каркас-труба 40х40мм. Все края проваренны и зашлифованны. Кромки опрессованны. Фронтальный и боковые фартуки (на всю глубину мойки). Ноги оснащены подпятником с регулировочным винтом; без отверстия под смеситель; сифон в комплекте. | 1200х700х850 |  |  | 1 |
|  | Смеситель-душ | -463066 | FRICOSMOS Испания | Установка с креплением к стене, с изливом и душирующим устройством, управление - рычаг, и рычаг для перехода управления с излива на душ и обратно, нержавеющая сталь. | 450х1425 |  |  | 1 |
| 0.29 | Посудомоечная машина | RIVER382 | ELETTROBAR Италия | Купольного типа с ополаскивающим и сливным насосами, электронная панель управления, двойные стенки купола, 60 корзин в час, цикл самоочистки, 3 цикла: 60/90/120 сек., помпа повышения давления, встроенный фильтр из нерж стали, в комплекте: 1 корзина 500х500 для тарелок d.440мм (780072), 1 корзина для стаканов высотой 440мм (780078), корзина для приборов (712019), дозаторы моющего и ополаскивающего стредств. | 635(720)х755х1565 | 380 | 8,70 | 1 |
|  | Смягчитель воды | PURITY1200Clean (+298905) | BRITA Германия | C частичной деминерализацией, со счетчиком расхода воды (4-60 градусов), с возможностью подключения к горячей воде. | h=550, диам. 288 мм |  |  | 1 |
|  | Кассета для тарелок | 983027 | ELETTROBAR Италия | На 18 тарелок. | 500х500х100 |  |  | 2 |
|  | Кассета для стаканов | 780094 | ELETTROBAR Италия | На 25 ячеек | 500х500х180 |  |  | 2 |
|  | Кассета | 780072 | ELETTROBAR Италия |  | 500х500х110 |  |  | 2 |
|  | Кассета для приборов | 780078 | ELETTROBAR Италия |  | 500х500х100 |  |  | 1 |
|  | Кассета для приборов | 780081 | ELETTROBAR Италия | На 4 ячейки. | 230х230 |  |  | 4 |
| 0.30 | Зонт вентиляционный пристенный | KVV-1050-1000-555 | Halton Франция | Вытяжка, со специальными мультициклонными фильтрами для сбора конденсата, сливным краном, Производительность: вытяжка - 279 м3/час нержавеющая сталь AISI304. Размер вытяжного фланца 315мм. Вытяжной фланец - 1 шт..В комплекте с декоративными коробами. | 1050х1000х555 |  |  | 1 |
| 0.31 | Душ телескопический | CNET11/1I | SOFINOR Франция | Длинна душа 15 метров, холодная вода, с автоматически убирающимся шлангом, с атоматическим забором дезинфецирующего средства, держателем канистры, насадкой пистолетом - распылителем. | 370х280х380 |  |  | 1 |
| 0.26 | Стеллаж со сплошными полками, передвижной | СТПС41004 | Simeco Россия | Стеллаж выполнен полностью из высококачественной импортной стали AISI 304 толщиной не менее 1,5мм. Четыре стойки высотой не менее 1800мм с отверстиями для крепления полок. Стойки - трубо-профиль 40х20мм из нержавеющей стали. Четыре (4) полки с ребрами жесткости с усилением для прилегания к плоскости стойки. Края полок проваренны и зашлифованны. Кромки опресованны. Ножки снизу оснащены регулировочным винтом (подпятником), высота винта не менее 40 мм. Нагрузка на полку не менее 150кг. Разборная конструкция. Комплект из 4 колес (2 колеса с тормозом d=100мм). | 1000х400х1800 |  |  | 2 |
| 0.39 | Стол выходной | РА120DX | ELETTROBAR Италия | Стол выходной, соединяется с посудомоечной машиной справа, с полкой . Нержавеющая сталь. | 1200х720х850 |  |  | 1 |
| 0.42 | Полка для хранения корзин на ребре | ПН0504 | Simeco Россия | Полка с креплением к стене, со сливом. Полностью нержавеющая сталь. AISI304 1,2мм | 500х500х300 |  |  | 1 |
|  | Кухня. Отметка -3.900 |  |  |  |
|  | Раздаточная. 01 |  |  |  |
| 1.3 | Облучатель рециркулятор бактерицидный настенный | ОБРН 2-15 (Азов) | Россия | Производительность - 50 куб. м/час; источник УФ-излучения - две бактерицидные ртутные безозоновые лампы низкого давления PHILIPS TUV 15W в комплекте. | 630х100х150 | 220 | 0,30 | 1 |
| 1.4 | Бак для отходов | AV 4667 | FORCAR Италия | Передвижной, объем 50 л., полностью нержавеющая сталь | диам. 400хh 600 |  |  | 1 |
| 1.5 | Тележка для резервуара с обработанными пищевыми продуктами | СА 1479 | FORCAR Италия | Под гастроемкости GN1/1 (530х325), 14 уровней, передвижная, полностью из нержавеющей стали | 380х550х1820 |  |  | 1 |
| 1.6 | Напольный водосточный желоб | VV3030 | Angelo Po Италия | Высота указана включая выпуск 70мм. Полностью из нержавеющей стали. С каскадным водоприемным каналом. С верхней решеткой. | 345х345х230 |  |  | 1 |
| 1.30 | Тележка для пароконвектомата с термочехлом. для | SCC 201 | Rational Германия | На 60 тарелок макс. |  |  |  | 1 |
| 1.38 | Пароконвектомат | SelfCookingCenter® whitefficiency® 201, артикул A218100.01 | Rational Германия | Пароконвектомат с парогенераторомт на 20 GN 1/1, диапазон температур 30˚С-300˚С, электронная панель управления, 350 программ, программы на русском языке, душ, щуп, 5 скоростей вращения вентилятора, вкатная тележка в комплекте. | 879х791х1782 | 380 | 37 | 1 |
|  | Смягчитель воды | PURITY 450Quell ST | BRITA Германия | Колба высокого давления со стандартным картриджем (декарбонизация), головная часть фильтра с электронным дисплеем. | h=450, диам. 200 мм |  |  | 1 |
|  | Гастроемкость | TG11020 | InoxMacel Италия | Полностью нержавейка | 530х325х20 |  |  | 10 |
|  | Гастроемкость | TG11040 | InoxMacel Италия | Полностью нержавейка | 530х325х40 |  |  | 10 |
|  | Гастроемкость | BA11065 | InoxMacel Италия | Полностью нержавейка | 530х325х65 |  |  | 10 |
|  | Гастроемкость | 11100 | InoxMacel Италия | Полностью нержавейка | 530х325х100 |  |  | 10 |
| 1.39 | Зонт вентиляционный пристенный (крепление на тросах к потолку) | KVF/2-2100-1700-555 | Halton Франция | Приток - вытяжка, из нержавеющей стали AISI 304, с мультициклонными жировыми фильтрами, с технологией Capture Jet tmсо, со сливным краном, со встроенным освещением и вентилятором для захватной струи. Производительность: вытяжка 2841 м3/час, приток - 1512 м3/час. Размер вытяжного фланца 315мм, размер приточного фланца 250мм. Вытяжной фланец - 3 шт., приточных - 2шт.В комплекте с декоративными коробами. | 2100х1700х555 | 220 | 0,40 | 1 |
| 1.40 | Стол производственный, передвижной | СЕ1607П | Simeco Россия | Выполнен полностью из высококачественной импортной стали AISI 304. Без борта. Обвязка-труба 40х40мм, ноги-труба 40х40мм. Все края проваренны и зашлифованны. Кромки опрессованны. С фронтальными и боковыми ребами жесткости. С нижней сплошной полкой. Ниги оснащены комплектом из 4 колес (2 колеса с тормозом d=100мм). Без подложки из ДСП под столешницей, с ребром жесткости под столешницей. | 1400х700х850 |  |  | 2 |
| 1.41 | Стол производственный, передвижной | СЕ1006П | Simeco Россия | Выполнен полностью из высококачественной импортной стали AISI 304. Без борта. Обвязка-труба 40х40мм, ноги-труба 40х40мм. Все края проваренны и зашлифованны. Кромки опрессованны. С фронтальными и боковыми ребами жесткости. С нижней сплошной полкой. Ниги оснащены комплектом из 4 колес (2 колеса с тормозом d=100мм). Без подложки из ДСП под столешницей, с ребром жесткости под столешницей. | 1000х600х850 |  |  | 1 |
| 1.42 | Стол среднетемпературный | TB303I | Everlasting Италия | С объемным прямым бортом, одна дверь, три ящика, темп.режим (-2..+8С). Полностью из нержавеющей стали. | 1306х700х850 | 220 | 0,55 | 1 |
|  | Гастроемкость | 11100 | InoxMacel Италия | Полностью нержавейка | 530х325х100 |  |  | 3 |
| 1.43 | Холодильная горка (в комплекте с гастроемкостями и крышками) | AR143 | Angelo Po Италия | Охлаждаемая горка для ингридиентов. Температурный режим (+2…+10С). Панель управления оснащена цифровым термометром-термостатом. Выполнена полностью из высококачественной импортной стали AISI 304. | 1420х330х260 | 220 | 0,25 | 1 |
|  | Гастроемкость | 13150 | InoxMacel Италия | Полностью нержавейка | 325х176х150 |  |  | 6 |
|  | Крышка 1/3 |  | InoxMacel Италия | Нержавеющая сталь |  |  |  | 6 |
| 1.44 | Соковыжиматель | 24150 | BORK Германия | Универсальный, 2 скорости, корпус из нержавейки, титановая центиуга. | 215х230х425 | 220 | 1,20 | 1 |
| 1.46 | Ванна моечная | Индивидуальный эскиз | Simeco Россия | Единая поверхность. Выполнена полностью из высококачественной импортной стали AISI 304 толщиной не менее 1,5мм. Ванна моечная цельнотянутая 1- секционная (500х500х300) справа. С полностью объемным прямым бортом h=100мм. Обвязка-труба 40х40мм. Каркас-труба 40х40мм. Все края проваренны и зашлифованны. Кромки опрессованны. 6 ног оснащены подпятником с регулировочным винтом; секция с моечной ванной справа, закрыта и с распашной дверью (вправо), с полкой; слева секция для отходов кофе (500мм) ; между ними секция с нижней сплошной полкой (около мойки), секция с распашной дверью (дно); с двумя отверстиями под смеситель; сифон в комплекте. | 2250х700х850 |  |  | 1 |
|  | Смеситель | 463216 | FRICOSMOS Испания | Крепление к моечной ванне, локтевое управление. |  |  |  | 1 |
| 1.49 | Полка настенная двойная | ПСН0603Б ССН05N КП03N | Simeco Россия | Полка выполнена полностью из высококачественной импортной стали AISI 304 толщиной не менее 1,2мм. Две стойки высотой не менее 500мм с отверстиями для крепления полок. Две сплошные полки с ребрами жесткости с усилением для прилегания к плоскости стойки. Края полок проваренны и зашлифованны. Кромки опресованны. Задний борт полок h=20мм. С комплектом кронштейнов, полкодержателей и крепежа. Разборная конструкция. | 1300х300 |  |  | 1 |
| 1.57 | Полка настенная | ПН1504 | Simeco Россия | Полка сплошная, крепление (косынка). Полностью из нержавеющей стали AISI 304 1,2мм. | 1500х400 |  |  | 1 |
|  | Магнитный держатель для ножей и мусатов | 448472 | FRICOSMOS Испания |  | 460х25х43 |  |  | 1 |
|  | Горячий цех. 02 |  |  |  |
| 1.1 | Умывальник с ножным упр. | LC 50 | FORCAR Италия | С объемным бортом h=100мм, с сифином, смесителем. Коленное управление. Декоративный кожух (h=500мм) закрывающий подвод коммуникаций. Полностью из нержавеющей стали AISI 304 | 500x400x800 |  |  | 1 |
| 1.3 | Облучатель рециркулятор бактерицидный настенный | ОБРН 2-15 (Азов) | Россия | Производительность - 50 куб. м/час; источник УФ-излучения - две бактерицидные ртутные безозоновые лампы низкого давления PHILIPS TUV 15W в комплекте. | 630х100х150 | 220 | 0,30 | 2 |
| 1.4 | Бак для отходов | AV 4667 | FORCAR Италия | Передвижной, объем 50 л., полностью нержавеющая сталь | диам. 400хh 600 |  |  | 2 |
| 1.5 | Тележка для резервуара с обработанными пищевыми продуктами | СА 1479 | FORCAR Италия | Под гастроемкости GN1/1 (530х325), 14 уровней, передвижная, полностью из нержавеющей стали | 380х550х1820 |  |  | 3 |
| 1.6 | Напольный водосточный желоб | VV3030 | Angelo Po Италия | Высота указана включая выпуск 70мм. Полностью из нержавеющей стали. С каскадным водоприемным каналом. С верхней решеткой. | 345х345х230 |  |  | 2 |
| 1.8 | Зонт вентиляционный центральный | KVF/L-2300-1000-5/5 KVF/R-2300-1000-5/5 KVF/N-1850-1000-5/5 KVF/N-1850-1000-5/5 KVF/R-2050-1000-5/5 KVF/L-2050-1000-5/5 | Halton Франция | Приток - вытяжка, из нержавеющей стали AISI 304, состоит из 6-ти модулей с мультициклонными жировыми фильтрами, с технологией Capture Jet tmсо, со сливным краном, со встроенным освещением и вентилятором для захватной струи. Производительность: вытяжка - 10545 м3/час приток - 8041 м3/час. Размер вытяжного фланца 315мм, размер приточного фланца 250мм. Вытяжной фланец - 12 шт., приточных - 12шт.В комплекте с декоративными коробами. | 6200х2000х555 | 220 | 0,60 | 1 |
|  | Система пожаротушения | PIRANHA | ANSUL США | В составе: резервуары PIRANHA-10, PIRANHA-13, механические регуляторы размыкания ANSUL AUTOMAN, огнетушащей агент PRX, декеторы обнаружения, выпускные насади, система обнаружения пожара, линии выпуска огнетушащего агента, адаптеры, монтажные трубы, аксессуары (шкафы и т.д.). АСПТ «Пиранья» система тушения двойного действия (состав PRX плюс вода), с непрерывным перекрывающим способом защиты. |  |  |  | 1 |
| 1.9 | Плита электрическая | 08WPЕ4V | Angelo Po Италия | 4-х конфорочная, на закрытом пьедестале с двумя распашными дверьми. Выполнена полностью из высококачественной импортной стали AISI 304. Верхняя часть изделия имеет толщину стали - 2 мм. Управление плитой с двух сторон. Устанавливается на специальную опору. | 800х1100х720 | 380 | 16,00 | 2 |
| 1.10 | Аппарат для отваривания | 04WCP1EM | Angelo Po Италия | Объем ванны 40л. Управление с двух сторон. Выполнен полностью из высококачественной импортной стали AISI 304. Верхняя часть изделия имеет толщину стали - 2 мм. Устанавливается на специальную опору. | 400х1100х720 | 380 | 12,00 | 1 |
|  | Смягчитель воды | PURITY 450Quell ST | BRITA Германия | Колба высокого давления со стандартным картриджем (декарбонизация), головная часть фильтра с электронным дисплеем. | h=450, диам. 200 мм |  |  | 1 |
|  | Корзина | CW0930 L 4,5 | Angelo Po Италия | Объем 4,5л. Выполнена из нержавеющей стали. |  |  |  | 3 |
|  | Корзина | CW2715 L 5,8 | Angelo Po Италия | Объем 5,8л. Выполнена из нержавеющей стали. |  |  |  | 1 |
|  | Крышка | CW40L | Angelo Po Италия | Выполнена из нержавеющей стали. |  |  |  | 1 |
| 1.11 | Нейтральная вставка | 08WPСV | Angelo Po Италия | Выполнена полностью из высококачественной импортной стали AISI 304. Верхняя часть изделия имеет толщину стали - 2 мм. С выдвижным ящиком с телескопическим направляющми. С распашными дверьми. Возможность подхода и работы с двух сторон. Устанавливается на специальную опору. | 800х1100х720 |  |  | 1 |
| 1.12 | Гриль - сковорода | 06WFT2EV | Angelo Po Италия | Выполнена полностью из высококачественной импортной стали AISI 304. Верхняя часть изделия имеет толщину стали - 2 мм. С распашной дверкой. Возможность подхода и работы с двух сторон. Верхняя поверхность - сплав - рефленая (510х740мм). Температурный режим до 270С). Устанавливается на специальную опору. | 600х1100х720 | 380 | 10,20 | 1 |
| 1.13 | Гриль - сковорода | 06WFT4EV | Angelo Po Италия | Выполнена полностью из высококачественной импортной стали AISI 304. Верхняя часть изделия имеет толщину стали - 2 мм. С распашной дверкой. Возможность подхода и работы с двух сторон. Верхняя поверхность хромированная гладкая (510х740мм). Температурный режим до 270С). Устанавливается на специальную опору. | 600х1100х720 | 380 | 10,20 | 1 |
| 1.14 | Нейтральная вставка | 04WPNV | Angelo Po Италия | Выполнена полностью из высококачественной импортной стали AISI 304. Верхняя часть изделия имеет толщину стали - 2 мм. С распашной дверкой. Возможность подхода и работы с двух сторон. Устанавливается на специальную опору. | 400х1100х720 |  |  | 1 |
| 1.15 | Фритюрница | 04WFR3ED | Angelo Po Италия | Электрическая. Объем ванны 9 л. Цифровая панель управления. Выполнена полностью из высококачественной импортной стали AISI 304. Верхняя часть изделия имеет толщину стали - 2 мм. С распашной дверкой. Возможность подхода и работы с двух сторон. Устанавливается на специальную опору. | 400х1100х720 | 380 | 7,30 | 1 |
|  | Боковины | 11WCL | Angelo Po Италия | Выполнены полностью из высококачественной импортной стали AISI 304. |  |  |  | 2 |
|  | Опора под тепловой остров | 20WT4 | Angelo Po Италия | Выполнена полностью из высококачественной импортной стали AISI 304. | 2000 |  |  | 2 |
|  | Опора под тепловой остров | 08WT2E | Angelo Po Италия | Выполнена полностью из высококачественной импортной стали AISI 304. | 800 |  |  | 1 |
|  | Плинтус | 48WZ | Angelo Po Италия | Блок на клипсах. Выполнен полностью из высококачественной импортной стали AISI 304. | 4800х1100 |  |  | 1 |
| 1.16 | Стол среднетемпературный | TB303F | Everlasting Италия | С объемным прямым бортом, две двери, темп.режим (-2..+8С). Полностью из нержавеющей стали. | 1306х700х850 | 220 | 0,55 | 2 |
| 1.17 | Ванна моечная | М13ЕП3207Я+НЕ21203 | Simeco Россия | Единая столешница. Выполнена полностью из высококачественной импортной стали AISI 304 толщиной не менее 1,5мм. С полностью объемным прямым бортом h=100мм. Обвязка-труба 40х40мм. Каркас-труба 40х40мм. Все края проваренны и зашлифованны. Кромки опрессованны. С подложкой из ДСП, зашитой нержавеющей сталью; С ванной моечной цельнотянутой 1- секционной (500х500х300) справа; 6 ног оснащены подпятником с регулировочным винтом; секция с моечной ванной закрыта и с распашной дверью (вправо), с полкой; слева от мойки открытая секция (600мм) с обвязкой с трех сторон; далее секция с 4-мя выдвижными ящиками (500мм) с телескопическими направляющими; секция открытая с нижней сплошной полкой. Вся конструкция закрыта с трех сторон. С двухуровневой верхней надстройкой (1200мм); с двумя отверстиями под смеситель; сифон в комплекте. | 3200х700х850 |  |  | 1 |
|  | Смеситель | 463216 | FRICOSMOS Испания | Крепление к моечной ванне, локтевое управление. |  |  |  | 1 |
| 1.18 | Стол производственный | С3Е3307БКЯ+НЕ22403 | Simeco Россия | Единая столешница. Выполнен полностью из высококачественной импортной стали AISI 304. С подложкой из ДСП, зашитой нержавеющей сталью. С полностью объемным прямым бортом h=100мм. Обвязка-труба 40х40мм, ноги-труба 40х40мм. Все края проваренны и зашлифованны. Кромки опрессованны. 6 ног оснащены подпятником с регулировочным винтом. В середине секция с 4-мя выдвижными ящиками (500мм) с телескопическими направляющими; справа открытая секция (1400мм) с нижней сплошной полкой; слева секция (700мм) открытая с нижней сплошной полкой; секция (600мм) открытая с обвязкой с трех сторон с фронтальным ребром жесткости. Вся конструкция закрыта с трех сторон. С двухуровневой верхней надстройкой (2400мм). | 3300х700х850 |  |  | 1 |
| 1.19 | Весы до 10 кг | AD - 10 | CAS Южная Корея |  |  | 220 | 0,07 | 2 |
| 1.20 | Миксер планетарный | 5KPM50EWH | Kitchen Aid США | 1 полированная дежа объемом 4.8л из нерж стали, 3 насадки (крюк, лопатка,венчик), дополнительная дежа 5л., с FPPC комплектом насадок (мясорубка, протирка, овощерезка). | 420x350x275 | 220 | 0,32 | 1 |
| 1.26 | Шкаф холодильный | AD3111 (STD701TNBT) | Everlasting Италия | Гастронормированный GN2/1, рамированный, объем 700л, темп. режим (-2…+10С), одна глухая дверь, три решетчатые полки. Дверь открывается вправо. Полностью из нержавеющей стали. | 750х815х2100 | 220 | 0,50 | 1 |
| 1.27 | Шкаф низкотемпературный | AE3111 (STD701BTV) | Everlasting Италия | Гастронормированный GN2/1, рамированный, одна глухая дверь, тем. Реж. (-10…-22С), три решетчатые полки.Дверь открывается влево. Полностью из нержавеющей стали. | 750х815х2100 | 220 | 0,90 | 1 |
| 1.28 | Бластчиллер - фризер | KING ABF10P | Everlasting Италия | 10 GN1/1 (или 600х400), производительность за цикл: -90..+3С =30 кг, -90..-18С=20 кг, электронная панель управления, автоматическое закрывание двери, нерж.сталь AISI 304, t внеш.среды +43 С, камера с закругленными углами, изоляция полиуретаном, режим Soft и Hard, хладагент R404A | 780х800х1460 | 380 | 1,60 | 1 |
| 1.29 | Холодильная камера | Astra 2500х1600х2660 | Astra Россия-Германия | Среднетемпературная сборная холодильная камера. Толщина панели 100 мм. Пенополиуретановые "сэндвич"-панели (с коэффициентом теплопроводности не ниже 0,019 Вт/мК) со встроенными эксцентриковыми замками и глубокими лабиринтными профилями. Внутренняя высота камеры 2460мм. Освещение, датчик температуры. Алюминиевый пол. Дверная фурнитура - Германия. Отсутствие ударной защелки, петли с подъемом при открывании, наличие аварийного выхода, фосфоресцирующий указатель ручки выхода. | 2500х1600х2660 |  |  | 1 |
|  | Сплит - система | FSM012Z001 | Rivacold Италия | Температура: (-5...+5С). | 400х320х714 | 220 | 2,50 | 1 |
|  | Воздушная завеса | ADAC090 | FRICO Швеция | Для холодильных камер. Сокращает появление наледи и конденсата на полу. Имеет сертификат ГОСТ. Решетка выдува воздуха позволяет регулировать направление воздушного потока. Соответствует стандарту CE. Работает с оптимизированными параметрами технологии Thermozone. | Длина 900мм. |  |  | 2 |
| 1.31 | Пароконвектомат | SelfCookingCenter® whitefficiency® 101, артикул A1181000.01 | Rational Германия | Пароконвектомат с парогенератором на 10 GN 1/1, диапазон температур 30˚С-300˚С, электронная панель управления, 350 программ, программы на русском языке, душ, щуп, 5 скоростей вращения вентилятора. | 847х771х1042 | 380 | 19 | 1 |
| 1.32 | Подставка под пароконвектомат | П1109 | Simeco Россия | Выполнена полностью из высококачественной импортной стали AISI 304. Обвязка-труба 40х40мм, ноги-труба 40х20мм. Все края проваренны и зашлифованны. Кромки опрессованны. Закрытая с двух сторон (задней стенки нет - ребро жесткости), сплошная усиленная столешница сверху. Слева секция с направляющими для гастроемкостей (расположение длинной стороны гастроемкости по фронту) в глубину 400мм, эта секция закрыта со всех сторон кроме фронтальной. Справа дверь (открывание вправо) распашная, без нижней полки. Высота ног 180мм. Плинтус на клипсах на ноги со всех сторон. | 1100х950х800 |  |  | 1 |
|  | Смягчитель воды | PURITY 450Quell ST | BRITA Германия | Колба высокого давления со стандартным картриджем (декарбонизация), головная часть фильтра с электронным дисплеем. | h=450, диам. 200 мм |  |  | 1 |
|  | Гастроемкость | TG11020 | InoxMacel Италия | Полностью нержавейка | 530х325х20 |  |  | 10 |
|  | Гастроемкость | TG11040 | InoxMacel Италия | Полностью нержавейка | 530х325х40 |  |  | 10 |
|  | Гастроемкость | BA11065 | InoxMacel Италия | Полностью нержавейка | 530х325х65 |  |  | 10 |
|  | Гастроемкость | FF 11040 | InoxMacel Италия | Перфорированная Полностью нержавейка | 530х325х40 |  |  | 10 |
|  | Гастроемкость | FF11065 | InoxMacel Италия | Перфорированная Полностью нержавейка | 530х325х65 |  |  | 10 |
| 1.33 | Зонт вентиляционный пристенный | KVF/2-1700-1400-555 | Halton Франция | Приток - вытяжка, из нержавеющей стали AISI 304, с мультициклонными жировыми фильтрами, с технологией Capture Jet tmсо, со сливным краном, со встроенным освещением и вентилятором для захватной струи. Производительность: вытяжка 1144 м3/час, приток - 915 м3/час. Размер вытяжного фланца 315мм, размер приточного фланца 250мм. Вытяжной фланец - 2 шт., приточных - 2шт.В комплекте с декоративными коробами. | 1700х1400х555 | 220 | 0,40 | 1 |
| 1.34 | Стеллаж со сплошными полками, передвижной | СТПС41304 | Simeco Россия | Стеллаж выполнен полностью из высококачественной импортной стали AISI 304 толщиной не менее 1,5мм. Четыре стойки высотой не менее 1800мм с отверстиями для крепления полок. Стойки - трубо-профиль 40х20мм из нержавеющей стали. Четыре (4) полки с ребрами жесткости с усилением для прилегания к плоскости стойки. Края полок проваренны и зашлифованны. Кромки опресованны. Ножки снизу оснащены регулировочным винтом (подпятником), высота винта не менее 40 мм. Нагрузка на полку не менее 150кг. Разборная конструкция. Комплект из 4 колес (2 колеса с тормозом d=100мм). | 1000х400х1800 |  |  | 1 |
| 1.35 | Полка - мармит инфракрасный | GR2AHL-54D/RMB-7 | Hatco Corp. США | C блоком дистанционного управления 229мм, двойной, с подсветкой с двумя стойками, защитными козырьками, цвет-красный. | 1470х460х450 | 220 | 2,74 | 1 |
| 1.36 | Тепловой стол на колесах | А16В2Е/KRP80 | Angelo Po Италия | Подогреваемый объем, с полкой внутри, двери-купе с двух сторон, передвижной. Скругленные края по длинной стороне. Выполнен полностью из высококачественной импортной стали AISI 304. Верхняя часть изделия имеет толщину стали - 2 мм. | 1600х700х900 | 220 | 2,24 | 1 |
| 1.80 | Полка для гриля | Salamander 60SME | Angelo Po Италия | На двух опорах. Выполнен полностью из высококачественной импортной стали AISI 304. | 800х700 |  |  | 1 |
| 1.81 | Гриль | Salamander 60SME | Angelo Po Италия | Электрический, с плавающей верхней головой, GN1/1. | 600х500х470 | 220 | 3,90 | 1 |
| 1.82 | Миксер | CMP 250 Combi | Robot-coupe Франция | Съемная насадка (нож, трубка), насадка венчик, объем обслуживаемой емкости 15л, скорость вращения миксера от 2300 до 9600 об/мин, венчика от 500 до 1800 об/мин. | длина с трубкой 640 мм, длина с венчиком 610 мм | 220 | 0,27 | 1 |
|  | Магнитный держатель для ножей и мусатов | 448472 | FRICOSMOS Испания |  | 460х25х43 |  |  | 1 |
| 1.85 | Печь микроволновая | RCS511TS | Menumaster США | С электронным управлением, 5 уровнями мощности, меню на 100 блюд, объемом камеры 34л, мощность СВЧ генератора 1100Вт | 552x508x375 | 220 | 1,90 | 1 |
|  | Холодный цех. 04 |  |  |  |
| 1.1 | Умывальник с ножным упр. | LC 50 | FORCAR Италия | С объемным бортом h=100мм, с сифином, смесителем. Коленное управление. Декоративный кожух (h=500мм) закрывающий подвод коммуникаций. Полностью из нержавеющей стали AISI 304 | 500x400x800 |  |  | 1 |
| 1.2 | Душ телескопический | CNET11/1I | SOFINOR Франция | Длинна душа 15 метров, холодная вода, с автоматически убирающимся шлангом, с атоматическим забором дезинфецирующего средства, держателем канистры, насадкой пистолетом - распылителем. | 370х280х380 |  |  | 1 |
| 1.3 | Облучатель рециркулятор бактерицидный настенный | ОБРН 2-15 (Азов) | Россия | Производительность - 50 куб. м/час; источник УФ-излучения - две бактерицидные ртутные безозоновые лампы низкого давления PHILIPS TUV 15W в комплекте. | 630х100х150 | 220 | 0,30 | 1 |
| 1.4 | Бак для отходов | AV 4667 | FORCAR Италия | Передвижной, объем 50 л., полностью нержавеющая сталь | диам. 400хh 600 |  |  | 1 |
| 1.5 | Тележка для резервуара с обработанными пищевыми продуктами | СА 1479 | FORCAR Италия | Под гастроемкости GN1/1 (530х325), 14 уровней, передвижная, полностью из нержавеющей стали | 380х550х1820 |  |  | 1 |
| 1.6 | Напольный водосточный желоб | VV3030 | Angelo Po Италия | Высота указана включая выпуск 70мм. Полностью из нержавеющей стали. С каскадным водоприемным каналом. С верхней решеткой. | 345х345х230 |  |  | 1 |
| 1.19 | Весы до 10 кг | AD -10 | CAS Южная Корея |  |  | 220 | 0,07 | 1 |
| 1.21 | Овощерезка без ножей | CL 50 | Robot-coupe Франция | Производительность 250кг/чаc, для нарезки сырых и вареных овощей, корпус из поликарбоната | 350х320х590 | 220 | 0,60 | 1 |
|  | Комплект дисков | 1933 | Robot-coupe Франция | Слайсер 2мм, 5мм, терка 2мм, соломка 3*3мм, комплект для нарезки кубиком : слайсер 10мм + решетка 10*10мм, комплект для картофеля фри 10*10мм - 2 диска. |  |  |  | 1 |
|  | Держатель для ножей | -101230 | Robot-coupe Франция | Штанга из нержавеющей стали |  |  |  | 1 |
| 1.44 | Соковыжиматель | 24150 | BORK Германия | Универсальный, 2 скорости, корпус из нержавейки, титановая центиуга. | 215х230х425 | 220 | 1,20 | 1 |
| 1.45 | Соковыжималка | AGRL | FIMAR Италия | Для цитрусовых, корпус из нержавейки, 1400 об/мин. | 230x200x350 | 220 | 0,30 | 1 |
| 1.49 | Полка настенная двойная | ПСН1003Б ССН05N КП03N | Simeco Россия | Полка выполнена полностью из высококачественной импортной стали AISI 304 толщиной не менее 1,2мм. Две стойки высотой не менее 500мм с отверстиями для крепления полок. Две сплошные полки с ребрами жесткости с усилением для прилегания к плоскости стойки. Края полок проваренны и зашлифованны. Кромки опресованны. Задний борт полок h=20мм. С комплектом кронштейнов, полкодержателей и крепежа. Разборная конструкция. | 1000х300 |  |  | 1 |
| 1.50 | Стол холодильный на колесах | K1808D CSG S OPL DL DR L2 | GRAM Дания | Объем 586л, темп. (+2…+12С), двухстороннее открывание дверей, сверхней двойной нержавеющей полкой, отверстием под гастроемкости. Справа с рабочей поверхностью. Полностью нержавеющая сталь. Передвижной. | 1700х870х885 | 220 | 0,40 | 1 |
|  | Гастроемкость | 13150 | InoxMacel Италия | Полностью нержавейка | 325х176х150 |  |  | 6 |
|  | Крышка 1/3 |  | InoxMacel Италия | Нержавеющая сталь |  |  |  | 6 |
| 1.51 | Стол производственный | С3Е2906КЯ | Simeco Россия | Единая столешница. Выполнен полностью из высококачественной импортной стали AISI 304. С полностью объемным прямым бортом h=100мм. Обвязка-труба 40х40мм, ноги-труба 40х40мм. Все края проваренны и зашлифованны. Кромки опрессованны. 6 ног оснащены подпятником с регулировочным винтом. Рабочая поверхность в середине с секцией с 4-мя выдвижными ящиками (500мм) с телескопическими направляющими; справа открытая секция (600мм) с нижней сплошной полкой; за ней крыло (500мм) под крылом устанавливается льдогенератор.Слева секция со сплошной нижней полкой. Вся конструкция закрыта с трех сторон кроме последней секции (крыла). Без подложки из ДСП под столешницей, с ребром жесткости под столешницей. | 2900х650х885 |  |  | 1 |
| 1.52 | Слайсер | GE 300 | Celme Италия | Оснащен вентилируемым двигателем, нижним фиксатором, прозрачным защитным экраном, затачивающее устройство встроено, закаленным хромированным ножом. Толщина нарезки регулируется от 1 до 14 мм. Диаметр ножа - 300 мм. Средняя скорость вращения ножа - 300 об/мин. Кольцевая оправка ножа, поддон и съемная панель изготовлены из анодированного алюминия. Основание модели изготовлено из полированного алюминия. | 600х520х520 | 220 | 0,22 | 1 |
| 1.53 | Полка настенная двойная | ПСН1003Б ССН05N КП03N | Simeco Россия | Полка выполнена полностью из высококачественной импортной стали AISI 304 толщиной не менее 1,2мм. Две стойки высотой не менее 500мм с отверстиями для крепления полок. Две сплошные полки с ребрами жесткости с усилением для прилегания к плоскости стойки. Края полок проваренны и зашлифованны. Кромки опресованны. Задний борт полок h=20мм. С комплектом кронштейнов, полкодержателей и крепежа. Разборная конструкция. | 1000х300 |  |  | 2 |
| 1.55 | Шкаф холодильный | AO3312 (PRO702 2Т TNV BTV) | Everlasting Италия | Гастронормированный GN2/1, рамированный, двухкамерный, объем 350л, темп. режим (-2…+10С), 350л. темп. режим (-10…-20С), две глухие двери, шесть решетчатых полок. Двери открываются влево. Полностью из нержавеющей стали. | 750х815х2100 | 220 | 1,00 | 1 |
| 1.56 | Стерилизатор для ножей | KCR 10 | FORCAR Италия | Настенный шкаф, температурный режим 0…+90С. Стеклянная дверь. Корпус нержавеющая сталь. | 520x160x670 | 220 | 0,04 | 1 |
| 1.58 | Ванна моечная | ВМ13ЕП1307 | Simeco Россия | Ванна выполнена полностью из высококачественной импортной стали AISI 304 толщиной не менее 1,5мм. Ванна моечная цельнотянутая 1- секционная (500х500х300) справа. С полностью объемным прямым бортом h=100мм. Обвязка-труба 40х40мм. Каркас-труба 40х40мм. Все края проваренны и зашлифованны. Кромки опрессованны. 6 ног оснащены подпятником с регулировочным винтом;секция с моечной ванной закрыта и с распашной дверью (вправо); слева секция открытая с обвязкой с трех сторон с фронтальным ребром жесткости; без отверстия под смеситель; сифон в комплекте. | 900х700х850 |  |  | 1 |
|  | Смеситель | 463218 | FRICOSMOS Испания | Крепление к стене, упарвление - рычаг, нержавеющая сталь. | 200х205 |  |  | 1 |
| 1.59 | Стол среднетемпературный | TB303F | Everlasting Италия | С объемным прямым бортом, две двери, темп.режим (-2..+8С). Полностью из нержавеющей стали. | 1306х700х850 | 220 | 0,55 | 1 |
| 1.83 | Ледогенератор (кубикового льда) | SDN 45 | SIMAG Италия | Производительность 43 кг/сутки; Вместимость бункера - 17 кг; полностью нержавеющая сталь. | 485х570х720+ (130) | 220 | 0,23 | 1 |
|  | Смягчитель воды | PURITY С 1000 АС | BRITA Германия | Без счетчика расхода воды с электронным дисплеем. | h=450, диам. 180 мм |  |  | 1 |
|  | Магнитный держатель для ножей и мусатов | 448472 | FRICOSMOS Испания |  | 460х25х43 |  |  | 2 |
|  | Открывашка для банок | 447802 | FRICOSMOS Испания |  | 140х325х140 |  |  | 1 |
|  | Моечная кухонной посуды. 03 |  |  |  |
| 1.1 | Умывальник с ножным упр. | LC 50 | FORCAR Италия | С объемным бортом h=100мм, с сифином, смесителем. Коленное управление. Декоративный кожух (h=500мм) закрывающий подвод коммуникаций. Полностью из нержавеющей стали AISI 304 | 500x400x800 |  |  | 1 |
| 1.3 | Облучатель рециркулятор бактерицидный настенный | ОБРН 2-15 (Азов) | Россия | Производительность - 50 куб. м/час; источник УФ-излучения - две бактерицидные ртутные безозоновые лампы низкого давления PHILIPS TUV 15W в комплекте. | 630х100х150 | 220 | 0,30 | 1 |
| 1.4 | Бак для отходов | AV 4667 | FORCAR Италия | Передвижной, объем 50 л., полностью нержавеющая сталь | диам. 400хh 600 |  |  | 1 |
| 1.6 | Напольный водосточный желоб | VV3030 | Angelo Po Италия | Высота указана включая выпуск 70мм. Полностью из нержавеющей стали. С каскадным водоприемным каналом. С верхней решеткой. | 345х345х230 |  |  | 1 |
| 1.22 | Стеллаж с перфорированными полками, передвижной | СТПП40506 | Simeco Россия | Стеллаж выполнен полностью из высококачественной импортной стали AISI 304 толщиной не менее 1,5мм. Четыре стойки высотой не менее 1800мм с отверстиями для крепления полок. Стойки - трубо-профиль 40х20мм из нержавеющей стали. Четыре (4) перфорированные полки с ребрами жесткости с усилением для прилегания к плоскости стойки. Края полок проваренны и зашлифованны. Кромки опресованны. Ножки снизу оснащены регулировочным винтом (подпятником), высота винта не менее 40 мм. Нагрузка на полку не менее 150кг. Разборная конструкция. Комплект из 4 колес (2 колеса с тормозом d=100мм). | 1500х600х1800 |  |  | 2 |
| 1.23 | Посудомоечная машина для мойки котлов | NIAGARA 293 | ELETTROBAR Италия | Корзина 55х61 см, высота проема 85 см, пригодна для мойки грилей, электронная панель управления, двойные стенки | 720x780x1900 | 380 | 8,00 | 1 |
|  | Смягчитель воды | PURITY1200Clean (+298905) | BRITA Германия | C частичной деминерализацией, со счетчиком расхода воды (4-60 градусов), с возможностью подключения к горячей воде. | h=550, диам. 288 мм |  |  | 1 |
|  | Корзина | 41305 | ELETTROBAR Италия | Для котлов | 550х610 |  |  | 1 |
| 1.24 | Зонт вентиляционный пристенный | KVV-1450-1250-555 | Halton Франция | Вытяжка, со специальными мультициклонными фильтрами для сбора конденсата, сливным краном, Производительность: вытяжка - 447 м3/час нержавеющая сталь AISI304. Размер вытяжного фланца 315мм. Вытяжной фланец - 1 шт..В комплекте с декоративными коробами. | 1450х1250х555 |  |  | 1 |
| 1.25 | Ванна моечная | ВК2U1607 | Simeco Россия | Ванна выполнена полностью из высококачественной импортной стали AISI 304 толщиной не менее 1,5мм. Ванна моечная цельнотянутая 2- секционная (600х600х380). С полностью объемным прямым бортом h=100мм. Обвязка-труба 40х40мм. Каркас-труба 40х40мм. Все края проваренны и зашлифованны. Кромки опрессованны. 6 ног оснащены подпятником с регулировочным винтом. Фронтальный и боковые фартуки (на всю глубину мойки); без отверстия под смеситель; сифон в комплекте. | 1600х700х900 |  |  | 1 |
|  | Смеситель-душ | 463066 | FRICOSMOS Испания | Установка с креплением к стене, с изливом и душирующим устройством, управление - рычаг, и рычаг для перехода управления с излива на душ и обратно, нержавеющая сталь. | 450х1425 |  |  | 1 |
|  | Кладовая пищевых отходов. 06 |  |  |  |
| 1.1 | Умывальник с ножным упр. | LC 50 | FORCAR Италия | С объемным бортом h=100мм, с сифином, смесителем. Коленное управление. Декоративный кожух (h=500мм) закрывающий подвод коммуникаций. Полностью из нержавеющей стали AISI 304 | 500x400x800 |  |  | 1 |
| 1.26 | Шкаф холодильный | AD3111 (PRO701TNBT) | Everlasting Италия | Гастронормированный GN2/1, рамированный, объем 700л, темп. режим (-2…+10С), одна глухая дверь, три решетчатые полки. Дверь открывается вправо. Полностью из нержавеющей стали. | 750х815х2100 | 220 | 0,50 | 1 |
|  | Сервизная. 11 |  |  |  |
| 1.6 | Напольный водосточный желоб | VV3030 | Angelo Po Италия | Высота указана включая выпуск 70мм. Полностью из нержавеющей стали. С каскадным водоприемным каналом. С верхней решеткой. | 345х345х230 |  |  | 1 |
| 1.62 | Стеллаж со сплошными полками | СТПС41305 | Simeco Россия | Стеллаж выполнен полностью из высококачественной импортной стали AISI 304 толщиной не менее 1,5мм. Четыре стойки высотой не менее 1800мм с отверстиями для крепления полок. Стойки - трубо-профиль 40х20мм из нержавеющей стали. Четыре (4) полки с ребрами жесткости с усилением для прилегания к плоскости стойки. Края полок проваренны и зашлифованны. Кромки опресованны. Ножки снизу оснащены регулировочным винтом (подпятником), высота винта не менее 40 мм. Нагрузка на полку не менее 150кг. Разборная конструкция. | 1300х500х1800 |  |  | 1 |
| 1.62а | Стеллаж со сплошными полками | СТПС41005 | Simeco Россия | Стеллаж выполнен полностью из высококачественной импортной стали AISI 304 толщиной не менее 1,5мм. Четыре стойки высотой не менее 1800мм с отверстиями для крепления полок. Стойки - трубо-профиль 40х20мм из нержавеющей стали. Четыре (4) полки с ребрами жесткости с усилением для прилегания к плоскости стойки. Края полок проваренны и зашлифованны. Кромки опресованны. Ножки снизу оснащены регулировочным винтом (подпятником), высота винта не менее 40 мм. Нагрузка на полку не менее 150кг. Разборная конструкция. | 1050х500х1800 |  |  | 1 |
| 1.77 | Стеллаж со сплошными полками | СТПС41505 | Simeco Россия | Стеллаж выполнен полностью из высококачественной импортной стали AISI 304 толщиной не менее 1,5мм. Четыре стойки высотой не менее 1800мм с отверстиями для крепления полок. Стойки - трубо-профиль 40х20мм из нержавеющей стали. Четыре (4) полки с ребрами жесткости с усилением для прилегания к плоскости стойки. Края полок проваренны и зашлифованны. Кромки опресованны. Ножки снизу оснащены регулировочным винтом (подпятником), высота винта не менее 40 мм. Нагрузка на полку не менее 150кг. Разборная конструкция. | 1500х500х1800 |  |  | 1 |
| 1.77а | Стеллаж со сплошными полками | СТПС41004 | Simeco Россия | Стеллаж выполнен полностью из высококачественной импортной стали AISI 304 толщиной не менее 1,5мм. Четыре стойки высотой не менее 1800мм с отверстиями для крепления полок. Стойки - трубо-профиль 40х20мм из нержавеющей стали. Четыре (4) полки с ребрами жесткости с усилением для прилегания к плоскости стойки. Края полок проваренны и зашлифованны. Кромки опресованны. Ножки снизу оснащены регулировочным винтом (подпятником), высота винта не менее 40 мм. Нагрузка на полку не менее 150кг. Разборная конструкция. | 1000х400х1800 |  |  | 2 |
| 1.78 | Стеллаж со сплошными полками | СТПС41405 | Simeco Россия | Стеллаж выполнен полностью из высококачественной импортной стали AISI 304 толщиной не менее 1,5мм. Четыре стойки высотой не менее 1800мм с отверстиями для крепления полок. Стойки - трубо-профиль 40х20мм из нержавеющей стали. Четыре (4) полки с ребрами жесткости с усилением для прилегания к плоскости стойки. Края полок проваренны и зашлифованны. Кромки опресованны. Ножки снизу оснащены регулировочным винтом (подпятником), высота винта не менее 40 мм. Нагрузка на полку не менее 150кг. Разборная конструкция. | 1400х500х1800 |  |  | 1 |
| 1.79 | Тележка для тарелок в комплекте с чехлом | CPA200+ (CPAHOU200) | SOFINOR Франция | Передвижная на 200 тарелок, стопора на 4-х колесах, два делителя, стенка нержавеющая сталь, в комплекте с чехлом, полностью нержавеющая сталь AISI 304 | 910х366х761 |  |  | 1 |
|  | Моечная столовой посуды. 12 |  |  |  |
| 1.1 | Умывальник с ножным упр. | LC 50 | FORCAR Италия | С объемным бортом h=100мм, с сифином, смесителем. Коленное управление. Декоративный кожух (h=500мм) закрывающий подвод коммуникаций. Полностью из нержавеющей стали AISI 304 | 500x400x800 |  |  | 1 |
| 1.2 | Душ телескопический | CNET11/1I | SOFINOR Франция | Длинна душа 15 метров, холодная вода, с автоматически убирающимся шлангом, с атоматическим забором дезинфецирующего средства, держателем канистры, насадкой пистолетом - распылителем. | 370х280х380 |  |  | 1 |
| 1.3 | Облучатель рециркулятор бактерицидный настенный | ОБРН 2-15 (Азов) | Россия | Производительность - 50 куб. м/час; источник УФ-излучения - две бактерицидные ртутные безозоновые лампы низкого давления PHILIPS TUV 15W в комплекте. | 630х100х150 | 220 | 0,30 | 1 |
| 1.4 | Бак для отходов | AV 4667 | FORCAR Италия | Передвижной, объем 50 л., полностью нержавеющая сталь | диам. 400хh 600 |  |  | 1 |
| 1.6 | Напольный водосточный желоб | VV3030 | Angelo Po Италия | Высота указана включая выпуск 70мм. Полностью из нержавеющей стали. С каскадным водоприемным каналом. С верхней решеткой. | 345х345х230 |  |  | 1 |
| 1.69 | Ванна моечная | ВМ2Е1306 | Simeco Россия | Ванна выполнена полностью из высококачественной импортной стали AISI 304 толщиной не менее 1,5мм. Ванна моечная цельнотянутая 2- секционная (500х500х300). С полностью объемным прямым бортом h=100мм. Обвязка-труба 40х40мм. Каркас-труба 40х40мм. Все края проваренны и зашлифованны. Кромки опрессованны. Ноги оснащены подпятником с регулировочным винтом. Фронтальный и боковые фартуки (на всю глубину мойки); с отверстием под смеситель; сифон в комплекте. | 1300х600х900 |  |  | 2 |
|  | Смеситель-душ | 463062 | FRICOSMOS Испания | Установка с креплением к моечной ванне, с изливом и душирующим устройством, управление - рычаг, и рычаг для перехода управления с излива на душ и обратно, нержавеющая сталь. | 450х1350 |  |  | 2 |
| 1.70 | Тележка для корзин | СР 1445 | FORCAR Италия | Передвижная, с ручкой, под корзины 500х500 | 520х580х960 |  |  | 1 |
| 1.71 | Стол выходной | РА120DX | ELETTROBAR Италия | Стол выходной, соединяется с посудомоечной машиной справа, с полкой . Нержавеющая сталь. | 1200х720х850 |  |  | 1 |
| 1.72 | Стол сортировочный | ML60064 + ML106445 | Hobart Италия | Стол с верхней этажеркой для корзин, с отсеком для стаканомоечной машины и мусорного бака. Нержавеющая сталь. Левый. | 2100х1200х850 |  |  | 1 |
| 1.73 | Посудомоечная машина | NIAGARA 351DP (916202) | Elettrobar Италия | Универ.,с насосом (помпой), произв. до 50 корзин/час, корзина 500x500 , электронно-механическая панель управления, двойные стенки. Нержавеющая сталь. | 600х600х720 | 380 | 6,9 | 1 |
|  | Смягчитель воды | PURITY1200Clean (+298905) | BRITA Германия | C частичной деминерализацией, со счетчиком расхода воды (4-60 градусов), с возможностью подключения к горячей воде. | h=550, диам. 288 мм |  |  | 1 |
| 1.74 | Стол предмойки | PAL120SX (левый) | Elettrobar Италия | Стол с моечной ванной (500х400х250), с нижней сплошной полкой, с защитным бортом от брызг. Соединяется с посудомоечной машиной слева. Нержавеющая сталь | 1200х720х850 |  |  | 1 |
|  | Смеситель-душ | 463062 | FRICOSMOS Испания | Установка с креплением к моечной ванне, с изливом и душирующим устройством, управление - рычаг, и рычаг для перехода управления с излива на душ и обратно, нержавеющая сталь. | 450х1350 |  |  | 1 |
| 1.75 | Зонт вентиляционный пристенный | KVV-1050-1000-555 | Halton Франция | Вытяжка, со специальными мультициклонными фильтрами для сбора конденсата, сливным краном, Производительность: вытяжка - 279 м3/час нержавеющая сталь AISI304. Размер вытяжного фланца 315мм. Вытяжной фланец - 1 шт..В комплекте с декоративными коробами. | 1050х1000х555 |  |  | 1 |
| 1.76 | Посудомоечная машина | RIVER382 | ELETTROBAR Италия | Купольного типа с ополаскивающим и сливным насосами, электронная панель управления, двойные стенки купола, 60 корзин в час, цикл самоочистки, 3 цикла: 60/90/120 сек., помпа повышения давления, встроенный фильтр из нерж стали, в комплекте: 1 корзина 500х500 для тарелок d.440мм (780072), 1 корзина для стаканов высотой 440мм (780078), корзина для приборов (712019), дозаторы моющего и ополаскивающего стредств. | 635(720)х755х1565 | 380 | 8,70 | 1 |
|  | Смягчитель воды | PURITY1200Clean (+298905) | BRITA Германия | C частичной деминерализацией, со счетчиком расхода воды (4-60 градусов), с возможностью подключения к горячей воде. | h=550, диам. 288 мм |  |  | 1 |
|  | Кассета для тарелок | 983027 | ELETTROBAR Италия | На 18 тарелок. | 500х500х100 |  |  | 3 |
|  | Кассета для приборов | 780078 | ELETTROBAR Италия |  | 500х500х100 |  |  | 2 |
|  | Кассета для приборов | 780081 | ELETTROBAR Италия | На 4 ячейки. | 230х230 |  |  | 8 |
|  | Кассета для шотов | 780092 | ELETTROBAR Италия | На 49 ячеек | 500х500х70 |  |  | 1 |
|  | Кассета для бокалов под шампанское | 780099 | ELETTROBAR Италия | На 36 ячеек | 500х500х260 |  |  | 1 |
|  | Кассета для стаканов | 780094 | ELETTROBAR Италия | На 25 ячеек | 500х500х180 |  |  | 2 |
|  | Кассета для винного стакана (красное) | 780097 | ELETTROBAR Италия | На 13 ячеек | 500х500х210 |  |  | 1 |
|  | Кассета для винного стакана (белое) | 780103 | ELETTROBAR Италия | На 13 ячеек | 500х500х210 |  |  | 1 |
|  | Кассета для чашек | 780089 | ELETTROBAR Италия | На 13 ячеек | 500х500х110 |  |  | 2 |
|  | Кассета | 780078 | ELETTROBAR Италия |  | 500х500х110 |  |  | 2 |
|  | Комната обслуживания гостиничных номеров. 13 |  |  |  |
| 1.1 | Умывальник с ножным упр. | LC 50 | FORCAR Италия | С объемным бортом h=100мм, с сифином, смесителем. Коленное управление. Декоративный кожух (h=500мм) закрывающий подвод коммуникаций. Полностью из нержавеющей стали AISI 304 | 500x400x800 |  |  | 1 |
| 1.3 | Облучатель рециркулятор бактерицидный настенный | ОБРН 2-15 (Азов) | Россия | Производительность - 50 куб. м/час; источник УФ-излучения - две бактерицидные ртутные безозоновые лампы низкого давления PHILIPS TUV 15W в комплекте. | 630х100х150 | 220 | 0,30 | 1 |
| 1.6 | Напольный водосточный желоб | VV3030 | Angelo Po Италия | Высота указана включая выпуск 70мм. Полностью из нержавеющей стали. С каскадным водоприемным каналом. С верхней решеткой. | 345х345х230 |  |  | 1 |
| 1.45 | Соковыжималка | AGRL | FIMAR Италия | Для цитрусовых, корпус из нержавейки, 1400 об/мин. | 230x200x350 | 220 | 0,30 | 1 |
| 1.47 | Кофемашина | Aurelia DIGIT 2 | Nuova Simonelli Италия | На 4 чашки, автомат, электронный дозатор, объем бойлера 14 л, подогрев чашек, вспариватель молока, цвета корпуса: серый | 785х545х530 | 380 | 4,50 | 1 |
|  | Смягчитель воды | PURITY С300Quell ST комплект (1001945) | BRITA Германия | Cо счетчиком расхода воды (4-30 градусов), с тестом на жесткость воды. | h=450, диам. 150 мм |  |  | 1 |
| 1.48 | Кофемолка | MDS | Nuova Simonelli Италия | Полуавтоматическая, с дозатором, с ручной регулировкой степени измельчения, со счетчиком грамм кофе на выходе, объем стакана 1 кг, производительность 9 кг/час, цвет корпуса: черный | 190x290x590 | 220 | 0,19 | 1 |
| 1.64 | Шкаф низкотемпературный | COMPACT F 210 RG3N | GRAM Дания | Кол-во дверей - 1шт; кол-во отде-ий - 1шт; кол-во полок - 3 шт., объем 104л; темп. режим (-5...-22С). Полностью нержавеющая сталь. | 595x640x830 | 220 | 0,12 | 1 |
| 1.65 | Стол производственный | С3Е2206БЯ | Simeco Россия | Выполнен полностью из высококачественной импортной стали AISI 304. С полностью объемным прямым бортом h=100мм. Обвязка-труба 40х40мм, ноги-труба 40х40мм. Все края проваренны и зашлифованны. Кромки опрессованны. 6 ног оснащены подпятником с регулировочным винтом. В середине секция с 4-мя выдвижными ящиками (500мм) с телескопическими направляющими; справа крыло (620мм) (под ним становится холодильный шкаф); слева открытая секция (1080мм) со сплошной полкой, дно. Вся конструкция закрыта с трех сторон, кроме крыла. В комплекте с плинтусом П-образной формы, на клипсах. Без подложки из ДСП под столешницей, с ребром жесткости под столешницей. | 2200х650х900 |  |  | 1 |
| 1.66 | Полка-купе | ШН1204К | Simeco Россия | Навесная полка, двери-купе, полка внутри. Полностью из нержавеющей стали AISI304 1,2мм | 1200х400х600 |  |  | 1 |
| 1.68 | Сервировочная тележка | СА1390 | FORCAR Италия | Две полки, передвижная, нержавеющая сталь. | 820х530х900 |  |  | 1 |
|  | Кладовая суточного запаса. 14 |  |  |  |
| 1.3 | Облучатель рециркулятор бактерицидный настенный | ОБРН 2-15 (Азов) | Россия | Производительность - 50 куб. м/час; источник УФ-излучения - две бактерицидные ртутные безозоновые лампы низкого давления PHILIPS TUV 15W в комплекте. | 630х100х150 | 220 | 0,30 | 1 |
| 1.6 | Напольный водосточный желоб | VV3030 | Angelo Po Италия | Высота указана включая выпуск 70мм. Полностью из нержавеющей стали. С каскадным водоприемным каналом. С верхней решеткой. | 345х345х230 |  |  | 1 |
| 1.26 | Шкаф холодильный | AD3111 (PRO701TNBT) | Everlasting Италия | Гастронормированный GN2/1, рамированный, объем 700л, темп. режим (-2…+10С), одна глухая дверь, три решетчатые полки. Дверь открывается вправо. Полностью из нержавеющей стали. | 750х815х2100 | 220 | 0,50 | 2 |
| 1.27 | Шкаф низкотемпературный | AE3111 (PRO701BTV) | Everlasting Италия | Гастронормированный GN2/1, рамированный, одна глухая дверь, тем. Реж. (-10…-22С), три решетчатые полки.Дверь открывается влево. Полностью из нержавеющей стали. | 750х815х2100 | 220 | 0,90 | 1 |
| 1.60 | Стеллаж со сплошными полками | СТПС41404 | Simeco Россия | Стеллаж выполнен полностью из высококачественной импортной стали AISI 304 толщиной не менее 1,5мм. Четыре стойки высотой не менее 1800мм с отверстиями для крепления полок. Стойки - трубо-профиль 40х20мм из нержавеющей стали. Четыре (4) полки с ребрами жесткости с усилением для прилегания к плоскости стойки. Края полок проваренны и зашлифованны. Кромки опресованны. Ножки снизу оснащены регулировочным винтом (подпятником), высота винта не менее 40 мм. Нагрузка на полку не менее 150кг. Разборная конструкция. | 1400х400х1800 |  |  | 2 |
| 1.61 | Стеллаж со сплошными полками | СТПС41007 | Simeco Россия | Стеллаж выполнен полностью из высококачественной импортной стали AISI 304 толщиной не менее 1,5мм. Четыре стойки высотой не менее 1800мм с отверстиями для крепления полок. Стойки - трубо-профиль 40х20мм из нержавеющей стали. Четыре (4) полки с ребрами жесткости с усилением для прилегания к плоскости стойки. Края полок проваренны и зашлифованны. Кромки опресованны. Ножки снизу оснащены регулировочным винтом (подпятником), высота винта не менее 40 мм. Нагрузка на полку не менее 150кг. Разборная конструкция. | 1000х700х1800 |  |  | 1 |
| 1.62 | Стеллаж со сплошными полками | СТПС41306 | Simeco Россия | Стеллаж выполнен полностью из высококачественной импортной стали AISI 304 толщиной не менее 1,5мм. Четыре стойки высотой не менее 1800мм с отверстиями для крепления полок. Стойки - трубо-профиль 40х20мм из нержавеющей стали. Четыре (4) полки с ребрами жесткости с усилением для прилегания к плоскости стойки. Края полок проваренны и зашлифованны. Кромки опресованны. Ножки снизу оснащены регулировочным винтом (подпятником), высота винта не менее 40 мм. Нагрузка на полку не менее 150кг. Разборная конструкция. | 1300х600х1800 |  |  | 1 |
|  | Кухня. Отметка 0.000 |  |  |  |
|  | Раздаточная. 02 |  |  |  |
| 2.1 | Умывальник с ножным упр. | LC 50 | FORCAR Италия | С объемным бортом h=100мм, с сифином, смесителем. Коленное управление. Декоративный кожух (h=500мм) закрывающий подвод коммуникаций. Полностью из нержавеющей стали AISI 304 | 500x400x800 |  |  | 1 |
| 2.25 | Стол холодильный | TB043A (GNR PZ92) | Everlasting Италия | С охлаждаемой горкой под 5 гастроемкостей 1/6, с двумя дверьми, темп. (0…+10С). Полностью из нержавеющей стали. | 926х700х1255 | 220 | 0,50 | 1 |
|  | Комплект гастроемкостей | KIT 61 | Everlasting Италия | Полностью нержавейка |  |  |  | 1 |
|  | Крышка 1/6 |  | InoxMacel Италия | Полностью нержавейка |  |  |  | 5 |
| 2.26 | Зонт вентиляционный пристенный | KVF/2-2950-1000-5/5 | Halton Франция | Приток - вытяжка, из нержавеющей стали AISI 304, с мультициклонными жировыми фильтрами, с технологией Capture Jet tmсо, со сливным краном, со встроенным освещением и вентилятором для захватной струи. Производительность: вытяжка - 2239 м3/час, приток - 1791 м3/час. Размер вытяжного фланца 315мм, размер приточного фланца 250мм. Вытяжной фланец - 2 шт., приточных - 2шт.В комплекте с декоративными коробами. | 2950х1100х555 | 220 | 0,60 | 1 |
| 2.27 | Гриль | Salamander 60SME | Angelo Po Италия | Электрический, с плавающей верхней головой, GN1/1. | 600х500х470 | 220 | 3,90 | 1 |
| 2.28 | Фритюрница | 0G0FR3E | Angelo Po Италия | Электрическая. Объем ванны 9 л. Выполнена полностью из высококачественной импортной стали AISI 304. Верхняя часть изделия имеет толщину стали - 2 мм. Механизм для слива масла. | 350x700x240 | 380 | 7,30 | 1 |
|  | Пьедестал | 0GIVG | Angelo Po Италия | Выполнен полностью из высококачественной импортной стали AISI 304. Ножки в комплекте. | 350х700х660 |  |  | 1 |
|  | Дверь | 0GAPBD | Angelo Po Италия | Правая. Выполнена полностью из высококачественной импортной стали AISI 304. | 400х400х10 |  |  | 1 |
| 2.29 | Полка для гриля Salamander 60SME | ПН0706 | Simeco Россия | Полка сплошная, крепление (косынка). Полностью из нержавеющей стали AISI 304 1,2мм. | 700х600 |  |  | 1 |
| 2.30 | Нейтральная вставка | 1G0TС1 | Angelo Po Италия | Выполнена полностью из высококачественной импортной стали AISI 304. Верхняя часть изделия имеет толщину стали - 2 мм. С выдвижным ящиком с телескопическим направляющми. | 700х700х240 |  |  | 1 |
|  | Пьедестал | 1GIVG | Angelo Po Италия | Выполнен полностью из высококачественной импортной стали AISI 304. Ножки в комплекте. | 700х700х660 |  |  | 1 |
|  | Дверь | 0GAPBD | Angelo Po Италия | Правая. Выполнена полностью из высококачественной импортной стали AISI 304. | 400х400х10 |  |  | 1 |
|  | Дверь | 0GAPBS | Angelo Po Италия | Левая. Выполнена полностью из высококачественной импортной стали AISI 304. | 400х400х10 |  |  | 1 |
| 2.31 | Гриль-сковорода | 1G0FT3E | Angelo Po Италия | Выполнена полностью из высококачественной импортной стали AISI 304. Верхняя часть изделия имеет толщину стали - 2 мм. Верхняя поверхность - сплав - комбинированная - 1/2 рефленая - 1/2 гладкая. Температурный режим до 270С. | 700х700х240 | 380 | 10,20 | 1 |
|  | Пьедестал | 1GIVG | Angelo Po Италия | Выполнен полностью из высококачественной импортной стали AISI 304. Ножки в комплекте. | 700х700х660 |  |  | 1 |
|  | Дверь | 0GAPBD | Angelo Po Италия | Правая. Выполнена полностью из высококачественной импортной стали AISI 304. | 400х400х10 |  |  | 1 |
|  | Дверь | 0GAPBS | Angelo Po Италия | Левая. Выполнена полностью из высококачественной импортной стали AISI 304. | 400х400х10 |  |  | 1 |
| 2.32 | Гриль-сковорода | 0G0FT2E | Angelo Po Италия | Выполнена полностью из высококачественной импортной стали AISI 304. Верхняя часть изделия имеет толщину стали - 2 мм. Верхняя поверхность - сплав - рефленая. Температурный режим до 270С. | 350х700х240 | 380 | 5,10 | 1 |
|  | Пьедестал | 0GIVG | Angelo Po Италия | Выполнен полностью из высококачественной импортной стали AISI 304. Ножки в комплекте. | 350х700х660 |  |  | 1 |
|  | Дверь | 0GAPBS | Angelo Po Италия | Левая. Выполнена полностью из высококачественной импортной стали AISI 304. | 400х400х10 |  |  | 1 |
| 2.33 | Плита электрическая | 0G0PE2 | Angelo Po Италия | Двухконфорочная. Укомплектована конфорками производства Германия). Настольный вариант (устанавливается на пьедестал). Выполнена полностью из высококачественной импортной стали AISI 304. Верхняя часть изделия имеет толщину стали - 2 мм. | 350х700х240 | 380 | 5,20 | 1 |
|  | Пьедестал | 0GIVG | Angelo Po Италия | Выполнен полностью из высококачественной импортной стали AISI 304. Ножки в комплекте. | 350х700х660 |  |  | 1 |
|  | Дверь | 0GAPBS | Angelo Po Италия | Левая. Выполнена полностью из высококачественной импортной стали AISI 304. | 400х400х10 |  |  | 1 |
| 2.34 | Нейтральная вставка | 0G0TN | Angelo Po Италия | Выполнена полностью из высококачественной импортной стали AISI 304. Верхняя часть изделия имеет толщину стали - 2 мм. | 350х700х240 |  |  | 1 |
|  | Пьедестал | 0GIVG | Angelo Po Италия | Выполнен полностью из высококачественной импортной стали AISI 304. Ножки в комплекте. | 350х700х660 |  |  | 1 |
|  | Дверь | 0GAPBD | Angelo Po Италия | Правая. Выполнена полностью из высококачественной импортной стали AISI 304. | 400х400х10 |  |  | 1 |
| 2.35 | Ванна моечная | 0G1L | Angelo Po Италия | Выполнена полностью из высококачественной импортной стали AISI 304. Верхняя часть изделия имеет толщину стали - 2 мм. На закрытом пьедестале с распашной дверью. | 350х700х850 |  |  | 1 |
|  | Смеситель локтевой | CEGTV | Angelo Po Италия | Горячая, холодная вода. Нержавеющая сталь |  |  |  | 1 |
|  | Сифон KSV25P | CEGTV | Angelo Po Италия |  |  |  |  | 1 |
|  | Сервизная. 03 |  |  |  |
| 2.36 | Тележка для тарелок в комплекте с чехлом | CPA200+ (CPAHOU200) | SOFINOR Франция | Передвижная на 200 тарелок, стопора на 4-х колесах, два делителя, стенка нержавеющая сталь, в комплекте с чехлом, полностью нержавеющая сталь AISI 304 | 910х366х761 |  |  | 1 |
| 2.37 | Стеллаж со сплошными полками | СТПС4136 | Simeco Россия | Стеллаж выполнен полностью из высококачественной импортной стали AISI 304 толщиной не менее 1,5мм. Четыре стойки высотой не менее 1800мм с отверстиями для крепления полок. Стойки - трубо-профиль 40х20мм из нержавеющей стали. Четыре (4) полки с ребрами жесткости с усилением для прилегания к плоскости стойки. Края полок проваренны и зашлифованны. Кромки опресованны. Ножки снизу оснащены регулировочным винтом (подпятником), высота винта не менее 40 мм. Нагрузка на полку не менее 150кг. Разборная конструкция. | 1300х600х1800 |  |  | 2 |
| 2.38 | Стеллаж со сплошными полками | СТПС41506 | Simeco Россия | Стеллаж выполнен полностью из высококачественной импортной стали AISI 304 толщиной не менее 1,5мм. Четыре стойки высотой не менее 1800мм с отверстиями для крепления полок. Стойки - трубо-профиль 40х20мм из нержавеющей стали. Четыре (4) полки с ребрами жесткости с усилением для прилегания к плоскости стойки. Края полок проваренны и зашлифованны. Кромки опресованны. Ножки снизу оснащены регулировочным винтом (подпятником), высота винта не менее 40 мм. Нагрузка на полку не менее 150кг. Разборная конструкция. | 1500х600х1800 |  |  | 2 |
| 2.39 | Стеллаж со сплошными полками | СТПС41206 | Simeco Россия | Стеллаж выполнен полностью из высококачественной импортной стали AISI 304 толщиной не менее 1,5мм. Четыре стойки высотой не менее 1800мм с отверстиями для крепления полок. Стойки - трубо-профиль 40х20мм из нержавеющей стали. Четыре (4) полки с ребрами жесткости с усилением для прилегания к плоскости стойки. Края полок проваренны и зашлифованны. Кромки опресованны. Ножки снизу оснащены регулировочным винтом (подпятником), высота винта не менее 40 мм. Нагрузка на полку не менее 150кг. Разборная конструкция. | 1200х600х1800 |  |  | 1 |
|  | Моечная столовой посуды. 05 |  |  |  |
| 2.1 | Умывальник с ножным упр. | LC 50 | FORCAR Италия | С объемным бортом h=100мм, с сифином, смесителем. Коленное управление. Декоративный кожух (h=500мм) закрывающий подвод коммуникаций. Полностью из нержавеющей стали AISI 304 | 500x400x800 |  |  | 1 |
| 2.2 | Бак для отходов | AV 4667 | FORCAR Италия | Передвижной, объем 50 л., полностью нержавеющая сталь | диам. 400хh 600 |  |  | 1 |
| 2.4 | Облучатель рециркулятор бактерицидный настенный | ОБРН 2-15 (Азов) | Россия | Производительность - 50 куб. м/час; источник УФ-излучения - две бактерицидные ртутные безозоновые лампы низкого давления PHILIPS TUV 15W в комплекте. | 630х100х150 | 220 | 0,30 | 1 |
| 2.5 | Душ телескопический | CNET11/1I | SOFINOR Франция | Длинна душа 15 метров, холодная вода, с автоматически убирающимся шлангом, с атоматическим забором дезинфецирующего средства, держателем канистры, насадкой пистолетом - распылителем. | 370х280х380 |  |  | 1 |
| 2.6 | Стол сортировочный | ML60080 + ML106445 | Hobart Италия | Стол с верхней этажеркой для корзин, с отсеком для стаканомоечной машины и мусорного бака. Нержавеющая сталь. | 2100х1200х850 |  |  | 1 |
| 2.7 | Посудомоечная машина | NIAGARA 351DP (916202) | Elettrobar Италия | Универ.,с насосом (помпой), произв. до 50 корзин/час, корзина 500x500 , электронно-механическая панель управления, двойные стенки. Нержавеющая сталь. | 600х600х720 | 380 | 6,9 | 1 |
|  | Смягчитель воды | PURITY1200Clean (+298905) | BRITA Германия | C частичной деминерализацией, со счетчиком расхода воды (4-60 градусов), с возможностью подключения к горячей воде. | h=550, диам. 288 мм |  |  | 1 |
| 2.8 | Ванна предмойки | 75456 SX | Elettrobar Италия | Ванна моечная 1-секционная, с защитным бортом от брызг, с нижней сплошной полкой. Нержавеющая сталь. Правая. | 1200х700х850 |  |  | 1 |
|  | Смеситель-душ | (605053)/605237 | Hobart Италия | Установка с креплением к моечной ванне, с изливом и душирующим устройством, управление - краны, нержавеющая сталь. | 450х1425 |  |  | 1 |
| 2.9 | Посудомоечная машина конвейерного типа, | NIAGARA 2150 SARY | Elettrobar Италия | Левая (S) - выход чистой посуды справа налево, 2 цикла, произв. 50 и 100 корзин/час, с модулем сушки, с конденсатором и рекуператором тепла, с встроенными дозаторами моющего и ополаскивающего средств, укомплектована 2 корзинами для тарелок (780072), 1 для стаканов (780078), 1 для приборов (780081). Производ-сть 1800 тар./час. | 2150х770х1565 | 380 | 24,20 | 1 |
|  | Кассета для тарелок | 983027 | ELETTROBAR Италия | На 18 тарелок. | 500х500х100 |  |  | 3 |
|  | Кассета для приборов | 780078 | ELETTROBAR Италия |  | 500х500х100 |  |  | 2 |
|  | Кассета для приборов | 780081 | ELETTROBAR Италия | На 4 ячейки. | 230х230 |  |  | 8 |
|  | Кассета для шотов | 780092 | ELETTROBAR Италия | На 49 ячеек | 500х500х70 |  |  | 1 |
|  | Кассета для бокалов под шампанское | 780099 | ELETTROBAR Италия | На 36 ячеек | 500х500х260 |  |  | 1 |
|  | Кассета для стаканов | 780094 | ELETTROBAR Италия | На 25 ячеек | 500х500х180 |  |  | 2 |
|  | Кассета для винного стакана (красное) | 780097 | ELETTROBAR Италия | На 13 ячеек | 500х500х210 |  |  | 1 |
|  | Кассета для винного стакана (белое) | 780103 | ELETTROBAR Италия | На 13 ячеек | 500х500х210 |  |  | 1 |
|  | Кассета для чашек | 780089 | ELETTROBAR Италия | На 13 ячеек | 500х500х110 |  |  | 2 |
|  | Кассета | 780078 | ELETTROBAR Италия |  | 500х500х110 |  |  | 3 |
| 2.10 | Стол для выхода корзин | 717066 | Elettrobar Италия | Стол для выхода корзин. Роликовый. Нержавеющая сталь.Левый. | 1100х630х875 |  |  | 1 |
| 2.11 | Тележка для корзин | СР 1445 | FORCAR Италия | Передвижная, с ручкой, под корзины 500х500 | 520х580х960 |  |  | 2 |
| 2.12 | Ванна моечная | ВМ2Е1307 | Simeco Россия | Ванна выполнена полностью из высококачественной импортной стали AISI 304 толщиной не менее 1,5мм. Ванна моечная цельнотянутая 2- секционная (500х500х300). С полностью объемным прямым бортом h=100мм. Обвязка-труба 40х40мм. Каркас-труба 40х40мм. Все края проваренны и зашлифованны. Кромки опрессованны. Ноги оснащены подпятником с регулировочным винтом. Фронтальный и боковые фартуки (на всю глубину мойки); с отверстием под смеситель; сифон в комплекте. | 1300х700х900 |  |  | 2 |
|  | Смеситель-душ | 463062 | FRICOSMOS Испания | Установка с креплением к моечной ванне, с изливом и душирующим устройством, управление - рычаг, и рычаг для перехода управления с излива на душ и обратно, нержавеющая сталь. | 450х1350 |  |  | 2 |
| 2.44 | Напольный водосточный желоб | VV3030 | Angelo Po Италия | Высота указана включая выпуск 70мм. Полностью из нержавеющей стали. С каскадным водоприемным каналом. С верхней решеткой. | 345х345х230 |  |  | 1 |
|  | Моечная кухонной посуды. 06 |  |  |  |
| 2.2 | Бак для отходов | AV 4667 | FORCAR Италия | Передвижной, объем 50 л., полностью нержавеющая сталь | диам. 400хh 600 |  |  | 1 |
| 2.4 | Облучатель рециркулятор бактерицидный настенный | ОБРН 2-15 (Азов) | Россия | Производительность - 50 куб. м/час; источник УФ-излучения - две бактерицидные ртутные безозоновые лампы низкого давления PHILIPS TUV 15W в комплекте. | 630х100х150 | 220 | 0,30 | 1 |
| 2.22 | Ванна моечная | ВМ2ЕЛ1606 | Simeco Россия | Ванна выполнена полностью из высококачественной импортной стали AISI 304 толщиной не менее 1,5мм. Ванна моечная цельнотянутая 2- секционная (500х500х300), с рабочей поверхностью справа. С полностью объемным прямым бортом h=100мм. Обвязка-труба 40х40мм. Каркас-труба 40х40мм. Все края проваренны и зашлифованны. Кромки опрессованны. 6 ног оснащены подпятником с регулировочным винтом; Фронтальный и боковые фартуки (на всю глубину мойки) на сеции с мойкой, справа открытый отсек с обвязкой с трех сторон, без фронтального ребра жесткости; без отверстия под смеситель; сифон в комплекте. | 1600х600х900 |  |  | 1 |
|  | Смеситель-душ | -463066 | FRICOSMOS Испания | Установка с креплением к стене, с изливом и душирующим устройством, управление - рычаг, и рычаг для перехода управления с излива на душ и обратно, нержавеющая сталь. | 450х1425 |  |  | 1 |
| 2.23 | Стеллаж с перфорированными полками, передвижной | СТПП41506 | Simeco Россия | Стеллаж выполнен полностью из высококачественной импортной стали AISI 304 толщиной не менее 1,5мм. Четыре стойки высотой не менее 1800мм с отверстиями для крепления полок. Стойки - трубо-профиль 40х20мм из нержавеющей стали. Четыре (4) перфорированные полки с ребрами жесткости с усилением для прилегания к плоскости стойки. Края полок проваренны и зашлифованны. Кромки опресованны. Ножки снизу оснащены регулировочным винтом (подпятником), высота винта не менее 40 мм. Нагрузка на полку не менее 150кг. Разборная конструкция. Комплект из 4 колес (2 колеса с тормозом d=100мм). | 1500х600х1800 |  |  | 1 |
| 2.44 | Напольный водосточный желоб | VV3030 | Angelo Po Италия | Высота указана включая выпуск 70мм. Полностью из нержавеющей стали. С каскадным водоприемным каналом. С верхней решеткой. | 345х345х230 |  |  | 1 |
|  | Кладовая пищевых отходов. 08 |  |  |  |
| 2.1 | Умывальник с ножным упр. | LC 50 | FORCAR Италия | С объемным бортом h=100мм, с сифином, смесителем. Коленное управление. Декоративный кожух (h=500мм) закрывающий подвод коммуникаций. Полностью из нержавеющей стали AISI 304 | 500x400x800 |  |  | 1 |
| 2.43 | Шкаф холодильный | AD3111 (PRO701TNBT) | Everlasting Италия | Гастронормированный GN2/1, рамированный, объем 700л, темп. режим (-2…+10С), одна глухая дверь, три решетчатые полки. Дверь открывается вправо. Полностью из нержавеющей стали. | 750х815х2100 | 220 | 0,50 | 1 |
|  | Кладовая грязного белья. 50 |  |  |  |
| 2.41 | Стеллаж с перфорированными полками | СТПП41104 | Simeco Россия | Стеллаж выполнен полностью из высококачественной импортной стали AISI 304 толщиной не менее 1,5мм. Четыре стойки высотой не менее 1800мм с отверстиями для крепления полок. Стойки - трубо-профиль 40х20мм из нержавеющей стали. Четыре (4) перфорированные полки с ребрами жесткости с усилением для прилегания к плоскости стойки. Края полок проваренны и зашлифованны. Кромки опресованны. Ножки снизу оснащены регулировочным винтом (подпятником), высота винта не менее 40 мм. Нагрузка на полку не менее 150кг. Разборная конструкция. | 1100х400х1800 |  |  | 1 |
| 2.42 | Стеллаж с перфорированными полками | СТПП41205 | Simeco Россия | Стеллаж выполнен полностью из высококачественной импортной стали AISI 304 толщиной не менее 1,5мм. Четыре стойки высотой не менее 1800мм с отверстиями для крепления полок. Стойки - трубо-профиль 40х20мм из нержавеющей стали. Четыре (4) перфорированные полки с ребрами жесткости с усилением для прилегания к плоскости стойки. Края полок проваренны и зашлифованны. Кромки опресованны. Ножки снизу оснащены регулировочным винтом (подпятником), высота винта не менее 40 мм. Нагрузка на полку не менее 150кг. Разборная конструкция. | 1200х500х1800 |  |  | 1 |
|  | Кладовая чистого белья. 54 |  |  |  |
| 2.40 | Стеллаж с перфорированными полками | СТПП41005 | Simeco Россия | Стеллаж выполнен полностью из высококачественной импортной стали AISI 304 толщиной не менее 1,5мм. Четыре стойки высотой не менее 1800мм с отверстиями для крепления полок. Стойки - трубо-профиль 40х20мм из нержавеющей стали. Четыре (4) перфорированные полки с ребрами жесткости с усилением для прилегания к плоскости стойки. Края полок проваренны и зашлифованны. Кромки опресованны. Ножки снизу оснащены регулировочным винтом (подпятником), высота винта не менее 40 мм. Нагрузка на полку не менее 150кг. Разборная конструкция. | 1000х500х1800 |  |  | 2 |
| 2.40 | Стеллаж с перфорированными полками | СТПП41105 | Simeco Россия | Стеллаж выполнен полностью из высококачественной импортной стали AISI 304 толщиной не менее 1,5мм. Четыре стойки высотой не менее 1800мм с отверстиями для крепления полок. Стойки - трубо-профиль 40х20мм из нержавеющей стали. Четыре (4) перфорированные полки с ребрами жесткости с усилением для прилегания к плоскости стойки. Края полок проваренны и зашлифованны. Кромки опресованны. Ножки снизу оснащены регулировочным винтом (подпятником), высота винта не менее 40 мм. Нагрузка на полку не менее 150кг. Разборная конструкция. | 1100х500х1800 |  |  | 1 |
|  | Сервировочная. 55 |  |  |  |
| 2.1 | Умывальник с ножным упр. | LC 50 | FORCAR Италия | С объемным бортом h=100мм, с сифином, смесителем. Коленное управление. Декоративный кожух (h=500мм) закрывающий подвод коммуникаций. Полностью из нержавеющей стали AISI 304 | 500x400x800 |  |  | 1 |
| 2.3 | Тележка | СА1478 | FORCAR Италия | Под гастроемкости GN 1/1 - 8 шт. , 8 уровней, полностью нержавеющая сталь, передвижная. | 380х550х940 |  |  | 1 |
| 2.4 | Облучатель рециркулятор бактерицидный настенный | ОБРН 2-15 (Азов) | Россия | Производительность - 50 куб. м/час; источник УФ-излучения - две бактерицидные ртутные безозоновые лампы низкого давления PHILIPS TUV 15W в комплекте. | 630х100х150 | 220 | 0,30 | 1 |
| 2.15 | Сервировочная тележка | СА1390 | FORCAR Италия | Две полки, передвижная, нержавеющая сталь. | 820х530х900 |  |  | 1 |
| 2.16 | Тепловая тумба на роликах | 500-3D | Alto-shaam США | Тумба с тремя тепловыми выдвижными ящиками, под гастроемкости GN 1/1. Тепловые шкафы имеют возможность регулирования потребляемой мощности: 500 ватт для продуктов с низкой плотностью и 1000 ватт для продуктов с более высокой плотностью. Отсутствие незащищенных тэнов облегчает чистку оборудования. Загрузка 9 кг на каждый ящик. Передвижная. Полностью из нержавеющей стали. | 618х625х663 (874) с колесами | 220 | 0,97 | 1 |
|  | Гастроемкость 11100 |  | InoxMacel Италия | Полностью нержавейка | 530х325х100 |  |  | 3 |
| 2.17 | Стол производственный | С3U2507Б | Simeco Россия | Единая столешница. Выполнен полностью из высококачественной импортной стали AISI 304. С подложкой из ДСП, зашитой нержавеющей сталью. С полностью объемным прямым бортом h=100мм. Обвязка-труба 40х40мм, ноги-труба 40х40мм. Все края проваренны и зашлифованны. Кромки опрессованны. 6 ног оснащены подпятником с регулировочным винтом. Справа крыло (650мм). Вся конструкция до крыла закрыта с трех сторон, дно, внутри сплошная полка. В комплекте с плинтусом П-образной формы, на клипсах. | 2500х700х900 |  |  | 1 |
| 2.18 | Полка настенная двойная | ПСН1203Б ССН05N КП03N | Simeco Россия | Полка выполнена полностью из высококачественной импортной стали AISI 304 толщиной не менее 1,2мм. Две стойки высотой не менее 500мм с отверстиями для крепления полок. Две сплошные полки с ребрами жесткости с усилением для прилегания к плоскости стойки. Края полок проваренны и зашлифованны. Кромки опресованны. Задний борт полок h=20мм. С комплектом кронштейнов, полкодержателей и крепежа. Разборная конструкция. | 1200х300 |  |  | 2 |
| 2.19 | Мармит ламповый подвесной |  | Германия | Высота подвеса изменяется h=900-1700, хромированный купол-отражатель. | диам.255 | 220 | 0,25 | 2 |
| 2.20 | Стеллаж пристенный MES-B+085452 |  | FRICOSMOS Испания | С 4-мя полками, с плинтусом h=210 по периметру, с выдвижным ящиком, нержавеющая сталь. | 1174х655х1700 |  |  | 1 |
|  | Загрузочная. 57 |  |  |  |
| 2.1 | Умывальник с ножным упр. | LC 50 | FORCAR Италия | С объемным бортом h=100мм, с сифином, смесителем. Коленное управление. Декоративный кожух (h=500мм) закрывающий подвод коммуникаций. Полностью из нержавеющей стали AISI 304 | 500x400x800 |  |  | 1 |
| 2.3 | Тележка для резервуара с обработанными пищевыми продуктами | СА 1479 | FORCAR Италия | Под гастроемкости GN1/1 (530х325), 14 уровней, передвижная, полностью из нержавеющей стали | 380х550х1820 |  |  | 1 |
| 2.13 | Стол среднетемпературный | TB363F | Everlasting Италия | С объемным прямым бортом, две двери, темп.режим (-2..+10С). Полностью из нержавеющей стали. | 1306х600х950 | 220 | 0,45 | 1 |
| 2.14 | Полка настенная двойная | ПСН1203Б ССН05N КП03N | Simeco Россия | Полка выполнена полностью из высококачественной импортной стали AISI 304 толщиной не менее 1,2мм. Две стойки высотой не менее 500мм с отверстиями для крепления полок. Две сплошные полки с ребрами жесткости с усилением для прилегания к плоскости стойки. Края полок проваренны и зашлифованны. Кромки опресованны. Задний борт полок h=20мм. С комплектом кронштейнов, полкодержателей и крепежа. Разборная конструкция. | 1200х300 |  |  | 1 |
| 2.64 | Кофеварка для приготовления кафе и чая с центральным распределительным узлом | В-10 HW | Bravilor Banamat | Автоматическая, два резервуара по 10 литров с термостатами и с центральным блоком управления, кран для подачи кипятка.. Время закипания: 10лит. - 10мин. Производительность 60 л (480 чаш/час). Цифровой дисплей, программирование дозы, счетчик порций, система очистки, таймер. | 989х570х840 | 380 | 8,38 | 1 |
|  | Pantry. 28. |  |  |  |
| 2.62 | Шкаф низкотемпературный | MIDI FG 425 LSH 4W K | Gram Дания | Агрегат снизу, стеклянная дверь, 4 решетчатые полки, тем.режим ( -5…-20С), замок, полностью из нержавеющей стали. Дверь открывается влево. | 600х731х2000 | 220 | 0,62 | 1 |
| 2.63 | Шкаф среднетемпературный | MIDI KG 425 LSH 4W K | Gram Дания | Агрегат снизу, стеклянная дверь, 4 решетчатые полки, тем.режим ( +2…+12С), замок, полностью из нержавеющей стали. Дверь открывается вправо. | 600х731х2000 | 220 | 0,30 | 1 |
| 2.61 | Печь микроволновая | RCS511TS | Menumaster США | С электронным управлением, 5 уровнями мощности, меню на 100 блюд, объемом камеры 34л, мощность СВЧ генератора 1100Вт | 552x508x375 | 220 | 1,90 | 1 |
|  | Лобби-бар. 12. |  |  |  |
| 2.60 | Шкаф низкотемпературный | F210RG3N | Gram Дания | Три решетчатые полки, температурный режим ( -5…-22С), замок. Полностью нержавеющая сталь. | 595х640х830 | 220 | 0,25 | 1 |
| 2.55 | Блендер | НВВ250S | Hamilton Beach США | 2 скорости, пульсация, стакан нерж. сталь- 0,946л, 4 ножа нерж. Сталь | 245х160х160 | 220 | 0,30 | 1 |
| 2.56 | Миксер для молочных коктейлей | HMD 200 | Hamilton Beach США | Корпус и стаканы миксера выполнены из нержавеющей стали. Двигатель включается автоматически, когда стакан устанавливается на держатель, и останавливается, когда стакан убирается, 3 скорости, 18000 оборотов/мин. | 165х159х500 | 220 | 0,13 | 1 |
| 2.57 | Соковыжиматель | 24150 | BORK Германия | Универсальный, 2 скорости, корпус из нержавейки, титановая центиуга. | 215х230х425 | 220 | 1,20 | 1 |
| 2.58 | Соковыжималка | AGRL | FIMAR Италия | Для цитрусовых, корпус из нержавейки, 1400 об/мин. | 230x200x350 | 220 | 0,30 | 1 |
| 2.61 | Печь микроволновая | RCS511TS | Menumaster США | С электронным управлением, 5 уровнями мощности, меню на 100 блюд, объемом камеры 34л, мощность СВЧ генератора 1100Вт | 552x508x375 | 220 | 1,90 | 1 |
| 2.51 | Ледогенератор (кубикового льда) | SDN 65 | SIMAG Италия | Производительность 60 кг/сутки; Вместимость бункера - 20 кг; полностью нержавеющая сталь. | 485x570x820 | 220 | 0,23 | 1 |
|  | Смягчитель воды | PURITY С 1000 АС | BRITA Германия | Без счетчика расхода воды с электронным дисплеем. | h=450, диам. 180 мм |  |  | 1 |
| 2.52 | Посудомоечная машина | NIAGARA 351DP (916202) | Elettrobar Италия | Универ.,с насосом (помпой), произв. до 50 корзин/час, корзина 500x500 , электронно-механическая панель управления, двойные стенки. Нержавеющая сталь. | 600х600х720 | 380 | 6,9 | 1 |
|  | Кассета для тарелок | 983027 | ELETTROBAR Италия | На 18 тарелок. | 500х500х100 |  |  | 1 |
|  | Кассета для винного стакана (красное) | 780097 | ELETTROBAR Италия | На 13 ячеек | 500х500х210 |  |  | 1 |
|  | Смягчитель воды | PURITY С 500 | BRITA Германия | Cо счетчиком расхода воды (4-30 градусов), с тестом на жесткость воды. | h=450, диам. 150 мм |  |  | 2 |
| 2.54 | Кофеварка | М39 Classic C/2 | La Cimbali Италия | Полуавтоматическая, полноразмерная, двухгруппная кофемашина. Максимальная произв. 240 эспрессо/час, объём бойлера 10литров, экономайзер горячей воды (позволяет производить больше кипятка на 30%), автоматическая регулировка уровня воды в бойлере, автоматический капучинатор, встроенная помпа, подогрев чашек и датчик давления в бойлере и группе пролива. Корпус полированная нержавеющая сталь (специальный немагнитный сплав) + высокопрочный пластик. | 855х570х565 | 380 | 5,50 | 1 |
| 2.53 | Кофемолка | MD Magnum Grinder | La Cimbali Италия | Автоматическая, произв. 11 кг/ч., емкость бункера для зерна-1,6 кг, для мол. кофе 0,4кг, регулировка помола кофе до 0,01мм, счетчик выданных порций, регулировка дозы кофе от5 до 9 гр., корпус литой полированный алюминий. | 220х360х620 | 220 | 0,35 | 1 |
|  | Кладовая бара. 13. |  |  |  |
| 2.43 | Шкаф холодильный | AD3111 (PRO701TNBT) | Everlasting Италия | Гастронормированный GN2/1, рамированный, объем 700л, темп. режим (-2…+10С), одна глухая дверь, три решетчатые полки. Дверь открывается вправо. Полностью из нержавеющей стали. | 750х815х2100 | 220 | 0,50 | 1 |
| 2.45 | Стеллаж со сплошными полками | СТПС41204 | Simeco Россия | Стеллаж выполнен полностью из высококачественной импортной стали AISI 304 толщиной не менее 1,5мм. Четыре стойки высотой не менее 1800мм с отверстиями для крепления полок. Стойки - трубо-профиль 40х20мм из нержавеющей стали. Четыре (4) полки с ребрами жесткости с усилением для прилегания к плоскости стойки. Края полок проваренны и зашлифованны. Кромки опресованны. Ножки снизу оснащены регулировочным винтом (подпятником), высота винта не менее 40 мм. Нагрузка на полку не менее 150кг. Разборная конструкция. | 1200х400х1800 |  |  | 2 |
|  | Обеденный зал. Шведский стол. 01. |  |  |  |
|  | Тостер | 5KTT890EPM | Kitchen Aid США | На 4-е кусочка | 270х390х200 | 220 | 1,70 | 1 |