Проект «Многоэтажный гостиничный комплекс на земельном участке, ограниченном ул. Аксакова, ул. Тубинской, переулком Скворцова в Кировском районе городского округа города Уфы Республики Башкортостан».

##### Конкурсная документация

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(на выполнение работ)

по устройству кровли гостиничного комплекса

ноябрь 2013 года

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Проект «Многоэтажный гостиничный комплекс на земельном участке, ограниченном ул. Аксакова. Тубинской, переулком Скворцова в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (далее объект) разработан на основании исходно разрешительной документации:

- Письмо ГлавУА иГ № 7-9507/10 от 26.09.08г. с приложением

- Градостроительное заключение по условиям размещения объекта № ГЗ-5926/Ю от 30.11.2005 г.

- Публикация  в газете «Вечерняя Уфа»№ 90 от 16.05.06

-Заключение Роспотребнадзора по отводу земельного участка  №2936-06 от 26.12.2005 г.

- Заключение Минприроды РБ по выбору земельного участка №04-02/375 от 06.03.06 г.

- Протокол заседания комиссии по застройке г.Уфы от 20.06.2006 г.

- Постановление главы администрации городского округа город Уфа № 3637 от 28.07.06

- Постановление главы администрации городского округа город Уфа № 3936 от 17.08.06

- Градостроительный план земельного участка, утвержденный Постановлением главы администрации городского округа город Уфа № 4843 от 11.08. 2008 года.

- Технические условия на водоснабжение и водоотведение.

МУП «Уфаводоканал» № 13-14/177 от 22 мая 2008 года, доп.№13-14-219 от 10.06.2008 года.

- Технические условия на электроснабжение с разрешением на мощность:ООО «ЦПП»  - электроснабжение с разрешением на мощность, № 102/1-519-1332 от 14.04.08

- Технические условия на газоснабжение:ООО «ГАЗ - СЕРВИС» № 1046 от 10.06.2008 г.

- Технические условия на телефон, радио, охран.сигнализация и пр.Уфимская ГТС № 8/922 от 2.11.2006 года.

- Технические условия на благоустройство:УКХ иБ  администрации г.Уфы № 6-13 от 17.07. 2008 г.

- Разрешение на строительство RU 0308000-534-П

ВВЕДЕНИЕ

Выполнение работ по устройству кровли здания гостиничного комплекса выполняется на основании настоящего технического задания, проекта Объекта, рабочей документации (КЖ), разработанного ООО ПИИ «АС-Проект».

Исходными данными для проектирования послужили:

- материалы инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий на площадке строительства, выполненные ЗАО «ЗапУралТИСИЗ» в полном объеме, в соответствии с требованиями СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства» по заказу 22121;

- технические задания заказчика.

Земельный участок, отведенный для строительства, расположен на бровке южного склона реки Белой в Кировском районе г. Уфы. и ограничен улицами Аксакова, Тубинской и переулком Скворцова.

Северная граница участка примыкает к территории БГУ; восточная, южная и западная примыкают к городским землям. Рельеф участка сложный, с резким понижением в сторону реки.

Перепад рельефа в пределах границ участка по направлению север- юг составляет 21 метр.

Чертежи генерального плана разработаны в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городов и сельских поселений» на топографической съемке в масштабе 1:500, выполненной ЗАО «ЗапУралТИСИЗ» по заказу №22121 в 2007 г.

КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА ЗДАНИЯ

Конструктивная схема здания Объекта выбрана на основании архитектурно-планировочных решений Заказчика. Здание представляет собой каркасную систему из монолитного железобетона с самонесущим заполнением из кирпича, газобетонных блоков и ГКЛ.

Жесткость каркаса обеспечивается жестким сопряжением монолитных колонн, диафрагм, ядер жесткости, монолитных простенков с монолитной фундаментной плитой и монолитными дисками перекрытий.

Расстояние между усадочными швами не превышает 80м, что соответствует требованиям табл. 8* СНиП II-7-81*.

За отметку 0.000 принята относительная отметка пола 1-го этажа проектируемого здания, соответствующая абсолютной отметке +184,50 м.

Объект разделен на блок гостиницы, блок жилой и подземную автостоянку. Конструктивная схема в месте примыкания блоков выполнена по принципу «парных колонн».

Расчет несущих конструкций выполнялся с учетом, как температурных, ветровых, так и сейсмических воздействий.

Каркас Объекта запроектирован из монолитного железобетона и включает в себя колонны, диафрагмы жесткости и простенки, внешние несущие стены (в подвальных этажах), балочные  и безбалочные  перекрытия.

Все монолитные ж/б конструкции выполняются из бетона класса B25 F50 с армированием из арматуры стержневой горячекатаной класса АIII (А400) ГОСТ 5781-82 – сталь марок 35ГС; 25Г2С; класса АI(А240) – сталь марки ВСт3пс

ОБЪЕМЫ РАБОТ

Кровля гостиничного комплекса   плоская, совмещенная, с внутренним водостоком. Предусмотрено использование  3 видов конструкций, в зависимости от вида эксплуатации.

1.       Кровля не эксплуатируемая:  Секция В, отм. + 36.810, Секция Б, отм. + 33.810, Секция А, отм. + 27.810, + 30.810, Hilton, , отм. + 29.280.- тех помещения, состоит из:

- пароизоляционного слоя из полимер-битумного материала Унифлекс ЭПП с наплавлением по всей поверхности монолитного покрытия, ориентировочная площадь 2030 м2;

-  теплоизоляционного слоя из экструдированного пенополистирола XPS Carbon Prof 300 RF в 3 слоя общей толщиной 150 мм, ориентировочная площадь 2030 м2.

-   разделительного слоя из пергамина, ориентировочная площадь 2030 м2.

- сплошной разуклонки к водоприёмным воронкам из керамзитового гравия, 0-250мм, ориентировочная площадь 2030 м2.

-  армированной стяжки из бетона,  В12,5, t=50 мм, ориентировочная площадь 2030 м2.

- разделительного слоя из термоскрепленного геотекстиля развесом ен менее 300гр/м2, ориентировочная площадь 2030 м2.

- гидроизоляции  полимерной мембраной с механическим креплением в основание из бетонной стяжки из ПВХ мембраны Sikaplan 15 VGW, ориентировочная площадь 2030 м2.

- тепло - гидроизоляции примыканий к парапетам полимерной мембраной h=600мм с обворотом. tутеплителя=60 мм. (основание - кирпичная кладка), ориентировочная длина 435м.п.

- тепло - гидроизоляции примыканий к вентиляционным выходам прямоугольного сечения и стенам технических этажей h=600мм. tутеплителя=60 мм.   (основание-кирпичная кладка), ориентировочная длина 300м.п.

- карнизных свесов из металла с ПВХ напылением), ориентировочная длина 50м.п.

- обогреваемых водосточных воронок d=110мм. в количестве 20шт.

2.  Кровля, умеренно эксплуатируемая:  Секция Hilton, отм. + 22.480, 25.480 состоит из:

-  сплошной разуклонки к водоприёмным воронкам из керамзитового гравия, 0-180мм, ориентировочная площадь 985м2.

- армированной стяжки из бетона,  В12,5, t=50 мм, ориетировочная площадь 985 м2.

- разделительного слоя из термоскрепленного геотекстиля развесом ен менее 300гр/м2, ориентировочная площадь 985 м2.

- гидроизоляции  полимерной мембраной без механического крепления по основанию из бетонной стяжки из ПВХ мембраны Sikaplan SGmA (армированная стеклохолстом ПВХ мембрана, не стойкая к УФ. t=1,5 мм) ориентировочная площадь 985 м2.

- тепло, гидроизоляции примыканий к парапетам полимерной мембраной h=600мм с обворотом. tутеплителя=60 мм. (основание - кирпичная кладка), ориентировочная длина 165 м.п.

- тепло, гидроизоляции примыканий к вентиляционным выходам прямоугольного сечения и стенам технических этажей h=600мм. tутеплителя=60 мм.   (основание-кирпичная кладка), ориентировочная длина 87 м.п.

- обогреваемых двухуровневых водосточных воронок d=110мм. в количестве 8 шт.

- разделительного слоя из термоскрепленного геотекстиля развесом ен менее 300гр/м2, ориентировочная площадь 985 м2.

- теплоизоляционного слоя из экструдированного пенополистирола XPS Carbon Prof 300 RF в 3 слоя общей толщиной 150 мм, ориентировочная площадь 985 м2.

- разделительного слоя из термоскрепленного геотекстиля развесом не менее 300гр/м2, ориентировочная площадь 985 м2.

- тротуарной плитки 300х300х30(h), уложенной на слой ПЦС не менее 70 мм, ориентировочная площадь 985 м2.

3. Кровля, эксплуатируемая в тяжелом режиме с использованием автотранспорта: подземная парковка, ориентировочная площадь 1985 кв.м., состоит из:

-  сплошной разуклонки из керамзитового гравия, 0,03-200мм, ориентировочная площадь 1985м2.

- армированной стяжки из бетона,  В12,5, t=50 мм, ориентировочная площадь 1985 м2.

- разделительного слоя из термоскрепленного геотекстиля развесом не менее 300гр/м2, ориентировочная площадь 1985 м2.

- гидроизоляции  полимерной мембраной без механического крепления по основанию из бетонной стяжки из ПВХ мембраны Sikaplan WT1200-120C ориентировочная площадь 1985 м2.

-- разделительного слоя из геотекстиля Trocal Protect Eleece развесом не менее 300гр/м2, ориентировочная площадь 1985 м2.

- тепло, гидроизоляции примыкания к вентиляционным выходам прямоугольного сечения h=600мм. tутеплителя=60 мм.   (основание-кирпичная кладка), ориентировочная длина 17 м.п.

- цементно – песчаной стяжки М150  t=50 мм, ориентировочная площадь 1985 м2.

- Песка мелкого ГОСТ 8736-93 толщиной 0,10, площадью 1985 кв.м,

- Щебня фракционированного ГОСТ 8267-93, толщиной 0,05-0,54, площадью 900 кв.м,

- армированной стяжки из бетона,  В12,5, t=50 мм, ориентировочная площадь 900 м2.

- Асфальтобетона из горячей мелкозернистой щебеночной смеси, тип Б, марки II,  ГОСТ 9128-2009 , толщиной 0,05  площадью 900 кв.м,

- Щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА –15 ГОСТ 3105-2002, толщиной 0,05, площадью 900 кв.м,

- тротуарной брусчатка цветная 80(h), уложенной на слой ПЦС не менее 80 мм, ориентировочная площадь 1085 м2.